## Slide 1
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
DAC
USB
TYPC 耳机硬件系统方案框图
TYPEC
KEY
ADC_KEY
ALG
Bchip
USB
使用接口： 1、DMIC 123456
2、USB
3、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
4、VINP0_ADC （按键*4）
5、GPIO*1 （ ANC LED ）
6、 PWM*3（ 3个PWM控制RGB灯）
GPIO
ANC LED
RGB LED*1

## Slide 2
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
DAC
ADC
USB
ACHIP
I2C
I2C
USB
TYPEC
KEY
ADC_KEY
ALG
TYPC B+A 耳机硬件系统方案框图
Bchip
GPIO
ANC LED
使用接口： 1、DMIC 123456
2、USB
3、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
4、AIN1 AIP1 AIN2 AIP2
5、 I2C（控制ACHIP）
6、VINP0_ADC （按键*4）
7、GPIO*1 （ ANC LED ）
8、PWM*3（ 3个PWM控制RGB灯）
RGB LED*1

## Slide 3
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
DAC
蓝牙芯片
I2S1
I2S1
I2S1
UART
GPIO
KEY
ADC_KEY
ALG
GPIO
UART
GPIO
UART
Bchip蓝牙耳机硬件系统方案框图
Bchip
ANC LED*1
RGB LED*1
GPIO
使用接口： 1、DMIC 123456
2、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
3、VINP0_ADC （按键）
4、UART
5、I2S1（音频数据传输）
6、GPIO*2(1个控制ANC LED，1个预留）
7、PWM*3（ 3个PWM控制RGB灯)

## Slide 4
P
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
DAC
ADC
蓝牙芯片
I2S1
I2S1
I2S1
UART
ACHIP
I2C
I2C
GPIO
KEY
ADC_KEY
ALG
GPIO
UART
GPIO
UART
B+A 蓝牙耳机硬件系统方案框图
Bchip
ANC LED*1
RGB LED*1
GPIO
使用接口： 1、DMIC 123456
2、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
3、AIN1 AIP1 AIN2 AIP2
4、I2C （控制ACHIP）
5、 VINP0_ADC（按键）
6、UART
7、I2S1 （音频数据传输）
8、GPIO*2(1个控制ANC LED，1个预留）
7、PWM*3（ 3个PWM控制RGB灯)

## Slide 5
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
Dmic78
DAC
AMP
主控
USB
USB
USB
UART
麦克风阵列板，音频采集及音频播放都在B芯片上处理，播放左右声道音频使用DAC。
主控支持接入USB Aduio设备。
LED expander
I2C
I2C
KEY
ADC_KEY
ALG
GPIO
GPIO
UART
GPIO
UART
麦克风阵列硬件系统方案框图
Bchip
使用接口： 1、DMIC 12345678
2、USB
3、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
4、 VINP0_ADC (按键)
5、UART
6、I2C（LED灯扩展）
7、GPIO*2（一个控制AMP开关，一个预留）
GPIO

## Slide 6
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
Dmic78
DAC
AMP
I2S1
woofer AMP
主控
USB
USB
USB
UART
麦克风阵列板，音频采集及音频播放都在我们芯片是处理，播放左右声道及低音需要使用DAC和一路I2S接口。
主控支持接入USB Aduio设备。
LED expander
I2C
I2C
KEY
ADC_KEY
ALG
GPIO
GPIO
UART
GPIO
UART
麦克风阵列硬件系统方案框图
Bchip
使用接口： 1、DMIC 12345678
2、USB
3、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
4、VINP0_ADC (按键)
5、UART
6、I2S1 （低音输出）
7、I2C（LED灯扩展，控制woofer）
8、GPIO*2（一个控制AMP开关，一个预留）
I2C
GPIO

## Slide 7
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
Dmic78
DAC
AMP
主控
UART
麦克风阵列板，音频采集及音频播放都在我们芯片是处理，播放左右声道音频使用DAC。
主控不支持接入USB Aduio设备或者USB接口已被占用。音频传输需要用到一路IIS。
LED expander
I2C
I2C
I2S1
I2S1
I2S1
ALG
KEY
ADC_KEY
GPIO
GPIO
UART
GPIO
UART
麦克风阵列硬件系统方案框图
Bchip
使用接口： 1、DMIC 12345678
2、I2S1 (音频数据传输)
3、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
4、 VINP0_ADC (按键)
5、UART
6、I2C（LED灯扩展）
7、GPIO*2（一个控制AMP开关，一个预留）
GPIO

## Slide 8
MIC ARRAY
Dmic12
Dmic34
Dmic56
Dmic78
DAC
AMP
I2S3
woofer AMP
主控
UART
麦克风阵列板，音频采集及音频播放都在我们芯片是处理，播放左右声道及低音需要使用DAC和一路I2S接口。
主控不支持接入USB Aduio设备或者USB接口已被占用。音频传输需要用到一路IIS。
LED expander
I2C
I2C
I2S1
I2S1
I2S1
ALG
KEY
ADC_KEY
GPIO
GPIO
UART
GPIO
UART
麦克风阵列硬件系统方案框图
Bchip
使用接口： 1、DMIC 12345678
2、I2S1 (音频数据传输)
3、AOHPLP AOHPLN AOHPRP AOHPRN
4、 VINP0_ADC (按键)
5、UART
6、I2S3 （低音输出）
7、I2C（LED灯扩展，控制woofer）
8、 GPIO*2（一个控制AMP开关，一个预留）
I2C