## Slide 1: SNC8600 应用及解决方案
V0.1
2020-11-17

## Slide 2: SNC8600 功能应用概述
SNC8600
USB声卡
录音设备
产品/解决方案
会议系统
智能音箱
SOC二次开发
拾音类产品客户自主开发
可通过应用程序调节音效参数，应用于音箱等各类声效处理类产品
Codec音效处理专用芯片
降噪耳机

## Slide 3: SNC8600 阶段性应用
底层驱动
Codec/USB/I2C/Uart/PMU/Flash/PLL/GPIO/BQ
数据流处理
批量数据存储及分时处理
基本算法
AGC/EQ
适用应用1
立体声耳机D类放大器
进阶算法1
Beamforming/AEC/NC/语音唤醒
适用应用2
降噪耳机
进阶算法2
声源定位/混响消除/人声增强
适用应用3
麦克风阵列

## Slide 4: USB 声卡应用

## Slide 5: USB 声卡应用框图
PC
Mix
声音混叠
EQ
音效处理
SNC8600
USB
DMIC12
DMIC34
DMIC56
DMIC78
DMIC90
AEC
回声消除
Beamforming
波束成形
NC
噪声抑制
AGC
自动增益
DAC L/R

## Slide 6: 有线拾音设备/便携式麦克风应用

## Slide 7: 有线拾音设备/便携式麦克风应用框图
SNC8600
DAC L/R
DMIC12
DMIC34
DMIC56
DMIC78
DMIC90
Beamforming
波束成形
NC
噪声抑制
AGC
自动增益
USB
PA

## Slide 8: 无线拾音设备/便携式麦克风应用框图
SNC8600
I2S
DMIC12
DMIC34
DMIC56
DMIC78
DMIC90
Beamforming
波束成形
NC
噪声抑制
AGC
自动增益
Bluetooth/2.4G
I2S
RF
手机/PC
RF

## Slide 9: 拾音设备扩展应用——市政设施
多Mic阵列可用于市政设施
  噪声检测
  鸣笛抓拍
可合作方
  广东联通
  安防企业

## Slide 10: 会议系统/智能音箱应用

## Slide 11: 会议系统/智能音箱通用应用框图

## Slide 12: 3麦耳机（单耳耳机）通用应用框图

## Slide 13: SNC8600 麦克风阵列应用SDK
SDK基本功能
  正确并高效拾取各路mic数据
  可考虑开放部分基础算法（如Beamforming），拾取的多路麦克风数据经过算法增强输出
  输出方式可选择数字信号：I2S/USB或者模拟信号：DAC
性能指标/测试参数
  ADC/DAC信号衰减
  ADC/DAC

## Slide 14: SNC8600 麦克风阵列应用开放资源
SNC8600
USB
DMIC12
DMIC34
DMIC56
DMIC78
DMIC90
用户自定义算法开发
DAC L/R
I2S

## Slide 15: SNC8600 Codec应用资源
Codec应用
  专用的数字音频音效处理芯片
  不开放代码，可支持代码升级
  支持数字音频传输
  支持通过应用程序调整EQ参数、AGC参数

## Slide 16: SNC8600 Codec应用开放资源
SNC8600
AGC
自动增益
DAC L/R
I2S
EQ
音效处理
AMP
主控MCU
I2S
I2C/Uart
I2C/Uart
EQ
参数设置
AGC
增益调整

## Slide 17: 音箱常用麦克风阵列解决方案汇总

## Slide 18: 音箱常用麦克风阵列
双麦线性阵列波束
5麦环形阵列波束
6麦环形阵列波束

## Slide 19: Soundec 麦克风阵列调试板设计方案
调试板设计说明：
  基于不同数量的麦克风在环形和线性阵列上的应用，设计符合多种需求的麦克风阵列组合板
  根据Soundec麦克风阵列算法，麦间距为7.11*N(mm)
  可根据不同的跳线组合不同的阵列，自动切换对应的算法
阵列组合
  蓝色拓扑为8麦环形阵列
  绿色为6麦环形阵列
  橙色和黄色为4麦环形阵列
使用优势：
  涵盖市面大部分阵列组合，快速Demo

## Slide 20: 麦克风阵列常用应用及其算法

## Slide 21: 算法资源
 |  | 应用 | 
EQ | 音效控制 | Codec/麦克风阵列/耳机 | 
AGC | 自动增益控制 | Codec/麦克风阵列/耳机 | 
Beamforming | 波束成型 | 麦克风阵列/耳机 | 
AEC | 回声消除 | 麦克风阵列/耳机 | 
Noise Cancel | 噪声消除 | 麦克风阵列/耳机 | 
DOA | 声源定位 | 麦克风阵列/耳机 | 
NR | 混响消除 | 麦克风阵列 | 
Wakeup | 语音唤醒 | 麦克风阵列/耳机 | 
 | 人声增强 |  |