## Slide 1
SOUNDEC
九音科技声学芯片
产品介绍
Soundec, 16/09/2020

## Slide 2
关于九音科技
九音科技（Soundec), 专注音频领域研发和应用，提供软硬件相结合的整体方案。
总部位于中国深圳，在日本东京设立科研实验室，由资深科学家进行基础研发。
公司在中国、美国、日本和欧盟拥有多项语音发明基础专利。
单传感器双向通讯设备
US Patent No: 7,881, 483 B2
Japan Patent No: 4446125 4888852
US Patent No: 7,072,476 B2
Audio Headset
US Patent No: 7,826,805 B2
Automatic-switching wireless communication device
单传感器全双工通话电路
US Patent No : 8,315,379 B2
EU Patent No : 9724937.7
China Patent No : CN103959813A
Japan Patent No : 4844593
Korea Patent No : 100995139

## Slide 3
技术驱动, 面向市场
独特的耳道拾音技术：
    无麦克风通话
    隔离环境噪声
    适于腹语通话
不同应用算法的开发：
    上下行语音降噪
    提升用户体验
    生理特征检测
定制化芯片：
    专利拾音技术的芯片化
    提供算法所需的硬件支持
    减小BOM和PCB面积
单传感器全双工耳道拾音工作原理
（Soundec专利）
下行语音处理
上行语音处理
传感器

## Slide 4
第一代音频芯片定义
Resource
LDO
DCDC
PLL
OSC
MEMORY
ROM
SRAM
Cache
Flash
OTP
INTERFACE
USB
I2S
I2C
UART
GPIO
JTAG
CODEC
24bits/192Ksps
Stereo DAC
Stereo ADC
10 DMIC
AGC, DRC
Mixing
Data synchro
Wind Noise filter
VAD trigger
Audio DSP
- Control
- Processing
CODEC SOC
Audio Front-End
Patent
Audio Record
Main Target:
High quality CODEC
Powerful audio DSP
Low BOM cost
Application:
USB or I2S to Host
ANC, ENC, AEC
Beam forming

## Slide 5
第一代音频芯片框图及封装
SNC8600: CODEC SOC
BGA80: 6.2 x 4.5 x 0.4/0.5 mm BGA63: 5.0 x 3.5 x 0.5 mm
SNC1600: Audio Front-End
QFN: 3.5 x 3.5 x 0.35 mm

## Slide 6
SNC8600 Key Parameters
CORE | HiFi3 DSP, up to 200MHz clock |  | CODEC | Stereo DAC, 24 bits
 | 600MHz MIPS |  |  | Stereo ADC, 24 bits
 | Single-Cycle MAC |  |  | 10 DMIC input, 24 bits
 | Vector FPU, SIMD |  |  | Sampling rate: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
 | Hardware accelerator |  |  | AGC, DRC
 | Up to 32 interrupts |  |  | Mixing, Equalizer
MEMORY | 512KB zero-wait SRAM |  |  | Data synchronization
 | 48KB zero-wait cache SRAM |  |  | Wind noise filter
 | 1MB on-chip flash, Standard/Dual/Quad IO |  |  | Voice activity detection
 | 64KB ROM |  | INTERFACE | 1 x USB 2.0 HS/FS device
 | 256 bits OTP |  |  | 3 x I2S, master and slave mode
PMU | 2 buck DCDC regulators |  |  | 2 x I2C, up to 400K bps
 | 2 LDO regulators |  |  | 1 x UART, up to 3M bps
 | POR/BOR |  |  | 16 x GPIO, with 4 PWM
 | Low power mode |  | Clock | 24MHz or 26Mhz crystal oscillator
Aux-ADC | 2 channels for key or batter monitoring |  |  | PLL

## Slide 7
SNC8600 CODEC Performance
Headphone DAC performance, measured with 1kHz sinewave signal and differential-output @typical condition |  |  |  |  | 
Load (ohms) | Dynamic range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Crosstalk (dB) | Idle noise floor (uV)
600 | 110 | 101 | -89 | 124 | 5.70
32 | 106 | 99 | -80 | 123 | 5.65
ADC performance, measured with 1kHz sinewave signal and differential-input @typical condition |  |  |  |  | 
ADC Input | Dynamic range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Channel Separation (dB) | Input noise floor (uV)
Dif-input | 106 | 95 | -88 | 108 | 3.60

## Slide 8
SNC8600 应用
Type-C耳机
蓝牙耳机
智能音箱
会议音箱
数字麦克风
HiFi声卡
智能家电
车载音响
HiFi音响
音乐播放器
录音器

## Slide 9
SNC8600+ SNC1600 应用
单传感器通话专利应用产品
蓝牙抗噪耳机
防噪直播系统
行业专用设备
Type-C抗噪耳机

## Slide 10
Type-C ANC耳机参考设计板
Type-C ANC耳机参考设计
基于 SNC8600
PCB: 6 层，双面板
长宽： 8.0mm x 13.5 mm
器件数: 53 个
功能:
- Type-C 连接
立体声音乐回放
2 Vrms DAC 输出驱动力
16负载下，输出功率可达64mW
FF+FB下行ANC
上行ENC
风噪消除
语音唤醒
按键识别
SNC8600
8.0mm
24.5mm
To
Speaker
Mic
13.5mm

## Slide 11
Type-C抗噪耳机参考设计板
SNC8600
SNC1600
8.0mm
35.0mm
To
USB
To
Speaker
Type-C 抗噪耳机参考设计
基于SNC8600 和 SNC1600
(单传感器通话专利应用)
PCB: 4 层，双面板
长宽： 8.0mm x 35.0 mm
器件数: 58 个
Features:
强噪声环境下清晰通话
不引起注意的腹语通话
Type-C 连接
立体声音乐回放
80 to 180  的传感器
上行回声抑制AEC
上行通话降噪ENC
风噪消除
语音唤醒
按键识别
正面
反面

## Slide 12
会议音箱参考设计板
会议音箱
基于SNC8600 + BT芯片
PCB: 4 层，双面板
长宽： 40mm x 30 mm
器件数: 111 个
Features:
USB连接
BT无线连接
立体声输出，8差分输出功率1.5W
8路DMIC输入
锂电池充电
自动定向拾音
自动增益控制
回声消除
噪声消除
音效处理
40mm
30mm
SNC8600
BT Chip
正面
反面

## Slide 13
蓝牙耳机开发板
蓝牙耳机开发板
基于SNC8600+SNC1600+ BT芯片
PCB: 4 层，单面版
长宽： 50mm x 40mm
器件数: NA
Features:
蓝牙耳机
TWS耳机
麦克拾音或耳道拾音
FF+FB下行ANC
上行ENC
风噪消除
语音唤醒
按键识别
50mm
30mm
SNC8600
BT Chip
SNC1600

## Slide 14
客户支持
客户支持团队：
      专职客户经理和项目经理
      专职软硬件技术支持团队
开发技术资料：
      产品规格书
      产品用户手册
      SDK开发包
      参考设计：电路图 + 版图 + 器件清单，应用软件

## Slide 15
SOUNDEC
谢谢！