## Slide 1: 九音科技 麦克风阵列解决方案
深圳市九音科技
V0.1

## Slide 2: 解决方案概述
Soundec麦克风阵列方案，涵盖2麦克风，4麦克风阵列；
采用专业DSP芯片，内置高性能音频Codec(24 bit ADC,SNR ≥ 106, 24 bit DAC, SNR ≥ 100)，HIFI3内核(600M MIPS@3 slots)，512K Bytes内存；
在强劲的算力和充足的内存支持下，性能表现优异，可以实现半径0.1~10米范围的清晰拾音，抑制背景噪声（包括稳态和非稳态），双讲消回声、去混响等主要功能；
适用于不同尺寸的会议室，满足多人会话需求。

## Slide 3: 一、产品功能特点
主要性能参数 | 条件
高清音质还原 | 高清音质 、声场识别、声场效果构建 、支持声音随动
回声消除 | 业界高水平回声消除
AI远场拾音 | 360度远程拾音 、无麦克风喇叭自拾音、全球专利芯片算法
主流认证 | 腾讯会议认证、Teams认证、Zoom认证、Skype认证

## Slide 4: 二、方案框图
PA
Bluetooth
Solution
I2S_SDO
UART
DAC
RF
I2S_SDI
SNC8X
AEC Reference
DMIC PDM Data
Alg
I2S_SDO
DMIC_IN
DMIC_IN
ADC
UART
I2S_SDI
DMIC_IN
DMIC_IN
DMIC
DMIC
DMIC
DMIC
Speaker

## Slide 5: 三、产品性能指标
Soundec麦克风阵列性能参数 | 条件
拾音距离 | 拾音距离>10米，5米内响度一致，10米内可清晰拾音
回声消除 | 消除深度 -80dB
混响抑制 | 算法收敛时间<1秒,抑制深度 -46dB
降噪（稳态） | 降噪深度 -56dB
降噪（非稳态） | 降噪深度 -62dB

## Slide 6: 麦克风规格建议
1. 进音方式：推荐下进音，结构上更好密封
2. 参数推荐/参考
参数 | 条件 | 典型值 | 单位
Supply Voltage |  | 3.3 | V
Directionality | Omni-Directional |  | 
Sensitivity | 1 kHz, 94 dB SPL | -26 | dBFS
Signal-to-Noise Ratio (SNR) | A-weighting at 1kHz 1Pa | 65 | dB(A)
Total Harmonic Distortion | 1KHz, 94dB SPL | 0.5 | ％
Acoustic Overload Point | 1kHz THD @ 10% | 120 | dBSPL

## Slide 7: 扬声器规格建议
参数推荐/参考
参数 | 条件 | 建议值 | 单位
最大声压级 | 2.83V/1W/10cm With baffle at 2 kHz in 0.2cc box | 94 | dB
额定阻抗/功率 | @1K 3V | 4欧/3W | 
灵敏度 | SPL at 1.0kHz in Average (0dB SPL=20μPa) Measuring condition: 0.5W (Sine wave) 0.1m | 82 士2dB | dB
频响范围 | / | 20～20K | Hz
THD | 1kHz | 5 | %