## Slide 1: 智能蓝牙头盔
解决方案
2023-4-18

## Slide 2: AIoT — 智能头盔方案 功能定义
支持TicMotion算法，控制体感Sensor，接挂电话
  当电话来电时，点头接电话，摇头挂电话
支持降风噪算法
  植入降风噪算法，40迈打电话时，对方依然可以清晰听到声音
支持ENC通话降噪
  双mic通话降噪，打电话时降低环境噪音，让对方听的更加清晰
离线语音操作
  支持语音唤醒手机语音助理，语音控制上一首、下一首、开始播放、暂停播放、增大音量、减小音量、接听、挂断。
后续拓展4G cat1对讲
  当插入4G cat1对讲模块，头盔耳机切换到4G对讲模式，并且可以离线语音调换频道/开关闭讲话
  离线语音命令词
    开启讲话，关闭讲话，开启播报，关闭播报
    调到频道1、调到频道2
图片仅供参考
喇叭
双mic
参考mic

## Slide 3: AIoT — 智能头盔方案 系统框图
主控DSP选型：
  SNC8600
  支持声学算法
  支持体感算法
  Uart私有标准协议通讯
  支持DAC输出推动扬声器
  支持I2S通讯和蓝牙音频传输
蓝牙选型：
  支持I2S和Uart接口的任意蓝牙型号
  不需要包含DSP核
  需要支持：A2DP、HFP协议
Speaker选型
  指向性喇叭
蓝牙透传解决方案
I2S
(Master)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart
Tx
Rx
Speaker
DSP SNC8600
算法
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
DAC
AOHPRP
AOHPRN
AOHPLP
AOHPLN
Uart
Tx
Rx
MIC1
PDM1
PDM2
MIC2
PDM3
MIC3
I2C
SCK
SDA
体感Sensor