## Slide 1: SNC8600 蓝牙耳机ENC解决方案
深圳市九音科技
V1.1

## Slide 2: 颈挂蓝牙耳机麦克风拓扑
FB Mic x 2
  左声道
  右声道
Talk Mic x 1
左声道
右声道

## Slide 3: 方案框图
Bluetooth
Solution
I2S_SDI
UART
SNC8600
参考信号(AEC Reference signal)
FB Mic PDM数据
AEC
&
ENC
I2S_SDI
DMIC1_IN
DMIC2_IN
AMIC1_IN
AMIC2_IN
UART
Power
DFU_Trigger
I2S_SDO
DAC L
MIC_IN
GPIO1
GPIO2
RF
Π(派)型衰减电路
Π(派)型衰减电路
DAC R
I2S_SDI

## Slide 4
 | 明细 |  | 颈挂式蓝牙耳机 |  | TWS |  | 
 |  | SNC8600 | 明细 |  | 资源支持及说明 |  | 实现主体
算法 | ENC | √ | FB Mic ANC |  |  | FB Mic ANC | √
 | Speaker ANC | × |  |  |  | 必须要蓝牙支持并实现 | √
Mic | FB Mic | √ | 左右耳各1个，共2个 |  |  | 左右耳各1个，共2个 | √
 | FF Mic | × | 不支持 |  |  | 左右耳各1个，共2个 | √
 | Talk Mic | √ | 1个 |  |  | 左右耳各1个，共2个 | √
Speaker | 立体声 | √ |  |  |  |  | √
蓝牙连接状态 | 提示音 | √ | 连接状态提示 |  |  |  | √
 | 指示灯（蓝色LED） | √ |  |  |  | 充电仓实现 | √
按键 | 配对 | √ |  |  |  | 充电仓实现 | √
 | 音量加减 | √ |  |  |  |  | √
 | 播放暂停 | √ |  |  |  |  | √
 | 电源开关 | √ |  |  |  | 充电仓霍尔开关实现 | √
 | ENC模式切换 | √ |  |  |  |  | √
电池 | 充电指示灯（红色 LED） | √ |  |  |  | 充电仓实现 | √
 | 提示音 | √ |  |  |  |  | √
 | 电量检测（ADC） | √ |  |  |  | 耳机和充电仓都要实现 | 
其他 | 默认修正Speaker频响 | √ |  |  |  |  | 
 | 动态低频调整 | √ |  |  |  |  | 
 | 26MHz晶振共享 | √ |  |  |  |  | 

## Slide 5: 降噪算法对比
算法 | 方案 | FB | FF | Tmic | TS | 降噪深度(dB)
SPK ANC | BT(Brand?) |  | √ |  |  | 22~25
 |  | √ | √ |  |  | 30~40
ENC/Mic ANC | BT(Brand?) |  |  | √ |  | 
 |  |  | √ | √ |  | 
 | SNC8600 | √ |  |  |  | 12
 |  |  |  |  | √ | 

## Slide 6: 颈挂蓝牙功能规格——UI
按键
  音量+
    短按音量加1；长按持续递增；音量最大时有语音提示
  音量-
    短按音量减1；长按持续递减；音量最小时有语音提示
  播放/暂停
  开关/ENC模式切换
    [开关] 关机状态长按：开机；开机状态长按：关机
    [ENC模式切换] 切换模式下：短按切换ENC模式（FBTmic关闭）; 非切换模式下：短按进入切换模式（语音提示当前模式）
LED
  红灯：电量指示（电池满电：4.2V）
    [充电指示] 电量<=95%：常亮；电量>95%：常灭
    [电量提示] 电量>95%：常灭；电量<=3.3V:闪烁提示低电；电量<=3.1V:关机；
  蓝灯：BT连接状态
    [配对] 2Hz快闪
    [连接] 1Hz慢闪