## Slide 1: SNCxxxx Audio DSP
Design solution
设计方案

## Slide 2: History
版本 | 更新日期 | 明细说明 | Author
1.0 | 2022-5-31 | 拆分功能框架，初版发行 | 白蓉

## Slide 3: Background
基于SNC8600 DSP的其中一种应用：作为标准音频处理DSP芯片使用，支持实现以下功能&接口
  支持模拟/数字输入
  支持模拟/数字输出
  支持44.1K/48K两种采样率
  支持基本音效处理算法：高低音增强、EQ、动态低音增强
  支持进阶音效处理算法：3D 环绕
本文档列举完整的音效DSP产品定义及内容框架设计，并展开明细

## Slide 4: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 5: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 6: 系统架构 – 应用框图
Notes: 多路路由确认

## Slide 7: 系统架构 – 音效列表
Sound effects | Solution | Specification
BASS | 1段硬件EQ实现 | Range: ±10dB/Step2dB
Treble | 1段硬件EQ实现 | Range: ±10dB/Step2dB
Parametric EQ | 6段硬件EQ实现 | 
Dynamic Bass Boost | Compressor | 支持参数：压缩比、阈值、启动时间、释放时间、增益补偿
 | Harmonizer | 支持参数：压缩比、阈值、启动时间、释放时间、
 | 高中低分频控制 | 分不通过频率段执行动态控制
 | Limiter （预留） | TBD
 | Noise Gate（预留） | TBD
Notes: PEQ : 6段硬件EQ实现 Treble ：1段EQ
Bass ：1段EQ
3D surround :
Dynamic Bass Boost：

## Slide 8: 系统架构 –音效通路
Notes: 考虑完整音效，EQ等其他单元的通路位置待确认

## Slide 9: 系统架构 – 典型应用：便携式音箱
Amplifier
Main controller
Bluetooth 5.0
Dual mode
Audio Processor
Processors:
PEQ
Bass
Dynamic Bass Boost
Treble
3D Surround
BT
SNC8600
AMP.
I2S/
Analog Audio
I2S/
Analog Audio
15Wx2

## Slide 10: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 11: DSP 音效调试工具
页面 | 功能 | BQ数量 | 明细 | 可调参数 | 范围 | 步进
1 | 均衡器 | 15 | 参量EQ，peakingPEQ | 中心频率 |  | 
 |  |  |  | 增益 |  | 
 |  |  |  | Q值 |  | 
 |  | 1 | 高架，HighShelf | 中心频率 |  | 
 |  |  |  | 增益 |  | 
 |  |  |  | Q值 |  | 
 |  | 1 | 低架，LowShelf | 中心频率 |  | 
 |  |  |  | 增益 |  | 
 |  |  |  | Q值 |  | 
 |  |  | 高通滤波器，HighPass | 中心频率 |  | 
 |  |  |  | 增益 |  | 
 |  |  |  | Q值 |  | 
 |  |  | 低通滤波器，LowPass | 中心频率 |  | 
 |  |  |  | 增益 |  | 
 |  |  | 低通滤波器，LowPass | Q值 |  | 

## Slide 12: DSP 音效调试工具
页面 | 功能 | 明细 | 可调参数 | 范围 | 步进
2 | 高低音增强 | 高音增强 | 截止频率 | 2KHz~20KHz | 
 |  |  | 增益 | 0~15dB | 
低音增强 | 低音增强 | 低音增强 | 截止频率 | 40Hz~200Hz | 
 |  |  | 增益 | 0~24dB | 

## Slide 13: DSP 音效调试工具
页面 | 功能 | 明细 | 可调参数 | 范围 | 步进
3 | 动态范围控制 | 分频点设置 | 中低分频点 |  | 
 |  |  | 中高分频点 |  | 
 |  | 低频段控制 | 压缩比 | 多预留一组，拐点 | 
 |  |  | 阈值 |  | 
 |  |  | 启动时间 |  | 
 |  |  | 释放时间 |  | 
 |  |  | 补偿增益 |  | 
 |  | 中频段控制 | 压缩比 |  | 
 |  |  | 阈值 |  | 
 |  |  | 启动时间 |  | 
 |  |  | 释放时间 |  | 
 |  |  | 补偿增益 |  | 
 |  | 高频段控制 | 压缩比 |  | 
 |  |  | 阈值 |  | 
 |  |  | 启动时间 |  | 
 |  |  | 释放时间 |  | 
 |  |  | 补偿增益 |  | 

## Slide 14: 导出的数据格式及内容需求
/*预设音效1：spk music */ |  | 
EQ1 = { |  | 
 | {0}, /*预设音效序号*/ | 
 | {20,1}, /*高通滤波器*/ | 
 | {20000,1}, /*高通滤波器*/ | 
 | {0}, /*均衡器开关*/ | 
 | {0,40,2.1,2,0}，/*EQ band 0*/ | 
 | {0,80,2.1,2,0}，/*EQ band 1*/ | 
 | … | 
 | {0,12000,2.1,2,0}，/*EQ band 7*/ | 
 | }; | 
/*预设音效2：spk classic */ |  | 
EQ1 = { |  | 
 | … | 
 | }; | 
/*高音增强*/ |  | 
Treble = { |  | 
 | }； | 
/*低音增强*/ |  | 
bass = { |  | 
 | }； | 
/*动态范围*/ |  | 
DynamicRange = { |  | 
 | {}，/*分频点*/ | 
 | {}，/*低频压缩器*/ | 
 | {}，/*中频压缩器*/ | 
 | {}，/*高频压缩器*/ | 
 | }； | 

## Slide 15: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 16: EVB 调试板 – 功能List
调试板主要功能
  通过和DSP工具的搭配，支持工程人员独立调试音效
  通过简单按键控制，支持工程人员离线切换、控制音效
  接出通用输入输出接口，支持工程人员方便连接测试仪器测试性能指标
  预选功放，搭配DSP使用，发挥最好性能
  支持USB转IIC，支持上位机通过IIC控制DSP
  支持USB接口，支持上位机通过USB控制DSP
  引出必要的测试点，支持开发过程中各信号的单独测试

## Slide 17: EVB 调试板 – 功能框图

## Slide 18: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 19: 性能测试 – 分类概述
电气性能
  参考系统框图，测试各通路的THD/SNR 等指标
  参考附录文件①、②
算法性能
  逐一测试各算法单元的频响曲线，与仿真结果做比较，确认算法性能
  参考附录文件 ③、④
音效效果
  TBD
  参考附录文件 ④
其他 TBD

## Slide 20: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 21: 规格书 – 概述
1 性能简介
  参考附录；PCM3070， NPCA110P
2 供电及Clock供给说明
  上下电硬件时序
  软件配置sequence（小余）
3 封装及Pin脚说明
4 数字音频协议说明：IIS
  标准协议介绍
5 控制协议说明：IIC
  标准协议介绍
  各控制寄存器内容明细（小余）
  上下电配置时序（小余）
  读写方式定义：连读连写（小余）
6 音效性能
  音效通路（秋华）
  算法单元的执行效果；见附录 “MaxxDSP Software Manual” （梁工）
7 电气性能（梁工）
  参考TI系利芯片；见附录
8 参考电路（傅工）
  供电、主从模式、关键器件选型等设计建议
  参考原理图
  Layout建议
内容架构

## Slide 22: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 23: 其他
芯片型号重定义
软硬件资源裁剪适配
  下一代专用芯片资源、封装、pin脚定义
Notes: 针对DSP类应用，

## Slide 24: DSP产品定义及内容框架
系统架构
音效工具
EVB调试板
性能测试
规格书
其他
附录

## Slide 25: 附录
性能简介
  见参考文档 ① “pcm3070.pdf”，② “NPCA110P_DS_1.1.pdf”
算法单元的执行效果
  见参考文档 ③ “MaxxDSP Software Manual .pdf”
  见参考文档 ④ “ASET调音操作手册.pdf”
电气性能
  见参考文档 ⑤ “tas5731.pdf”