## Slide 1
智能头盔音频解决方案
●V2.0
Soundec 九音科技

## Slide 2: 智能头盔解决方案 — 开放式
图片仅供参考
蓝牙透传解决方案
I2S
(Master)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart
Tx
Rx
Speaker x2
DSP SNC8600
算法
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
DAC
AOHPRP
AOHPRN
AOHPLP
AOHPLN
Uart
Tx
Rx
MIC1
PDM1
PDM2
MIC2
I2C
SCK
SDA
其他主控IC
降风噪算法
  双麦方案，支持降风噪算法，骑行通话时，对方可以清晰听到声音
ENC环境降噪算法
  支持通话降噪，打电话时降低环境噪音，让对方听的更加清晰
主控DSP：
  SNC8600
  支持声学算法
  Uart私有标准协议通讯
  支持DAC输出推动扬声器
  支持I2S通讯和蓝牙音频传输
蓝牙选型：
  支持I2S和Uart接口的任意蓝牙型号
  不需要包含DSP核
  需要支持：A2DP协议、HFP协议，唤醒不同型号手机的语音助手
Speaker选型
  指向性喇叭x2
麦克风选型
  数字硅麦x2

## Slide 3: 智能头盔解决方案 — 入耳式
SNC1600
蓝牙透传解决方案
I2S
(Master)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart
Tx
Rx
DSP SNC8600
算法
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
DAC
AOHPR
AOHPL
Uart
Tx
Rx
ADC1
ADC2
I2C
SCK
SDA
LNA Out L
其他主控IC
LNA Out R
Bridge L
Bridge R
I2C
SCK
SDA
Speaker L
Speaker R
图片仅供参考
降风噪算法
  无需麦克风，搭载九音专利EVC技术（见附录），完成降风噪算法，骑行通话时，对方可以清晰听到声音
ENC环境降噪算法
  支持通话降噪，打电话时降低环境噪音，让对方听的更加清晰
主控DSP：
  SNC8600
  搭配SNC1600实现EVC耳内拾音专利
  Uart私有标准协议通讯
  支持DAC输出推动扬声器
  支持I2S通讯和蓝牙音频传输
蓝牙选型：
  支持I2S和Uart接口的任意蓝牙型号
  不需要包含DSP核
  需要支持：A2DP协议、HFP协议，唤醒不同型号手机的语音助手
Speaker选型
  喇叭阻抗要求：64Ω~190Ω
麦克风选型
  无麦克风方案

## Slide 4
EVC（Ear canal Voice Capture）
Feature List
  AEC
  Beam Forming
  ENC
  AGC
  耳内拾音
  音色还原
  低音增强
  动态均衡
独家耳道拾音算法
（国际专利）
实现超强通话降噪功能
100dB白噪 清晰通话
6-7级（15m/s）强风 清晰通话
类“腹语”通话（特别适合SWAT、安保人员等特殊用途)
附录 — EVC耳内拾音专利技术