## Slide 1: TWS蓝牙耳机方案框架图
BK3288
SNC8600A
MIC1
MIC2
MIC3
SPK
Battery
I2S
UART
Power
VM6320
RF
BK3288
SNC8600A
MIC1
MIC2
MIC3
SPK
Battery
I2S
UART
Power
VM6320(N)
RF
26MHz
26MHz
SNC8600A和BK3288共用一颗无源晶振
已经验证
待验证
GPIO
GPIO
SNC8600A和BK3288共用一颗无源晶振
麦克风可配置（单耳）：3麦克风或2麦克风或1麦克风
可实现功能：ENC(通话降噪）、 AEC、Beam forming、抗风噪
高品质的音效，多段EQ
入耳检测+单点触控（VM6230N）
无源晶振共用蓝牙芯片的晶振

## Slide 2
蓝牙会议音箱方案框架图
MIC ARRAY
DMIC34
DMIC56
DMIC78
DMIC910
I2S1
AMP
AW88298
BT Chip
USB
USB
UART
I2C
KEY
ADC_KEY
ALG
GPIO
GPIO
UART
GPIO
UART
SNC8600
I2C
GPIO
SDI
SDO
I2S3
I2S
RF
BAT
POWER
CHARGE
power
Power
Power
TYPE-C
PWR_KEY
BK3288
4Ω/3W~5W
Connect PC by Type-c
Connect Phone by BT
AMIC12
AMIC
算法2种参考信号：
（1）通过AMP芯片的DATAO脚回传信号给算法参考
（2）通过模拟麦克风采取喇叭外放信号给到算法参考
支持8路数字麦克风+2路模拟麦克风
实现功能：AEC、AGC、ENC（环境降噪）、Beamforming
实现高保真人声（AW88298）