## Slide 1: Soundec Codec 产品开发介绍
V0.2

## Slide 2: 产品应用
Type-C耳机
蓝牙耳机
智能音箱
会议音箱
数字麦克风
HiFi声卡
智能家电
车载音响
HiFi音响
音乐播放器
录音器
SNC xxxx

## Slide 3: 系统架构
Codec SoC
封装尺寸
BGA80: 6.2 x 4.5 /1.08 mm
BGA63: 5.0 x 3.5 / 1.12mm

## Slide 4: 性能参数介绍

## Slide 5: 性能参数
关键系统功能 |  | 
芯片定位 | Audio CODEC SOC including Type-C | 
工艺制成 | TSMC 40nm uLP | 
内核 | Cadence HiFi3 up to 200MHz | 
RAM | 512KB( iRAM 256KB,dRAM 256KB ) | 
Flash | 1MB | 
麦克风 | 模拟麦克风：2个 / 数字麦克风：10个 | 
接口 | I2C | 2个
SNR | I2S | 3个
DR | USB2.0 HS/FS | 1个
THD+N | UART | 1个
 | ADC | 2个
XTAL | 24MHz | 
Codec 采样率 | 24bit/192K | 
封装 | BGA80 Pin 6.2*4.5mm BGA63 Pin 5.0*3.5mm | 
关键性能指标 | 
Power consumption(5V supply, 30MHz, 48KHz) | 
USB stereo music Playback | 87.5mW
USB call | 82.2mW
I2S music playback | 48.5mW
I2S call | 57.5mW
Suspend By USB | 0.5mW
ADC input Path(24bit,48KHz) | 
SNR | 95dB
DR | 106dB
THD+N | -88dB
DAC output Path(32Ω,24bit,48KHz) | 
SNR | 100dB
DR | 106dB
THD+N | -80dB

## Slide 6: DAC 频响曲线
测试条件:
输入单信号采样率: 48Ksps
DAC 模拟增益: +0dB
DAC 数字增益: 0dB
负载: 600 and 32

## Slide 7: ADC 性能参数
测试条件:
输入信号：1KHz 0dB
采样率：48k
ADC 模拟增益：0 dB
测试样品数量：30 Pcs
Confidential

## Slide 8: 典型应用介绍

## Slide 9: 方案介绍-超级抗噪耳机
产品图片
耳道拾音技术（国际专利）
超强通话降噪（环境噪声+风噪）
100dB白噪 清晰通话
6-7级（15m/s）强风 清晰通话
类“腹语”通话（窃窃私语）
高品质音乐播放增强效果
低音增强
动态均衡
响度（Loudness）
……
核心技术
主要参数
方案类型 | 无麦/单麦/双麦/三麦
产品形态 | 单耳/TWS / 颈挂式
耳机类型 | 入耳式
应用场景 | 全场景、全天候
麦克风 | AMIC/DMIC
通话降噪深度 | 20dB
输出功率 | 1Vrms@16Ω / 2Vrms@32Ω
总谐波失真 | 
 | <0.0015%
动态范围 | 
 | 110dB
信噪比 | 
 | 100dB

## Slide 10: 方案介绍-颈挂式蓝牙耳机系统框图
SNC8600A
BT Chip
PWR_KEY
LED*2
TYPE-C
Battery
SGM2578
SGM2211
ADC_KEY
I2S
UART
ANT
GPIO
DFU
ADC0
Changer Power
Power
Power
Power
CODEC 3V3
DAC
DAC
AIP2
AIP1
AMIC1
AMIC2
SPK
SPK
SNC1600
I2C
I2C
DMIC*1
DMIC

## Slide 11: 方案介绍-耳机功放、USB Dongle
动态低频增强
动态调整低频增强可带来身临其境 的震撼影院效果
音效
直通模式：无损放大
智能适配不同耳机音频特性
通话降噪（ENC ）
降噪深度12dB（双麦）
核心技术
主要参数
产品图片
方案类型 | 耳机Dongle
接口类型 | Type-C转3.5mm Audio Jack
采样率 | 24bits /192KHz
连接方式 | Type-C
麦克风 | AMIC/DMIC
输出 | 1Vrms@16Ω/ 2Vrms@32Ω
总谐波失真 | <0.0015%
动态范围 | 110dB
SNR | 100dB

## Slide 12: 方案介绍-耳机功放系统框图
SNC8600A
AIP2
EN
L+/L-
AIP1
AMIC1
AMIC2
USB I/F
Power
差分转单端
运放
3.5mm
Audio Jack
L
R
R+/R-
GPIO
DM/DP
LDO
MOSFET
VBUS
GND

## Slide 13: 方案介绍-会议音箱
产品图片
回声消除（AEC）
全双工模式
自动增益（AGC）
远近场声音强度一致
环境降噪（ENC ）
降噪深度12dB
波束形成（Beamforming）
有效增强远场语音拾取效果
宽频语音
高清语音实现优质高清通话效果
方案类型 | 2DMIC阵列 | 4DMIC阵列 | 6DMIC阵列
会议人数 | 2-4人 | 4-8人 | 8-12人
会议室大小 | 10㎡左右 | 15-20㎡ | 40㎡左右
连接方式 | 蓝牙5.1+USB（Type-C） | BT5.1+USB | 蓝牙5.1+USB
喇叭功率 | 3W | 3W | 5W
拾音距离 | 2m | 3m | 5m
通话时间 | 6小时（2600mA电池) |  | 
会议软件支持 | SKYPE、ZOOM、微信、钉钉、QQ等 |  | 
系统支持 | Windows 7/10、Android、Mac、IOS |  | 
核心技术
主要参数

## Slide 14: 方案介绍-会议音箱系统框图
SNC8600A
BT Chip
KEY
LED*2
Battery
Change IC
ADC_KEY
I2S
UART
ANT
GPIO
GPIO
ADC0
Power
DMIC
DMIC
DMIC*2
DMIC*2
AMP
I2C
I2S
SPK
LED*4
TYPE-C
Power_KEY
Power
Power
DM/DP

## Slide 15
方案介绍-USB麦克风
主要参数
方案类型 | USB 麦克风
麦克风数量 | 1~2个，心形指向性拾音
拾音距离 | 2米
监听 | 麦克风监听、混音
最高采样率 | 192K@16Bit
传输方式 | USB
录音场景 | 演讲速记/采访速记
 | 对话翻译
 | 同声传译
 | 普通录音
最高采样率支持192K@16Bit
支持SRC
支持麦克风监听功能
支持麦克风监听与USB下行数据混音
主要客户群体:
网红直播、带货直播
个人桌面通话、会议
核心技术

## Slide 16
方案介绍-USB 麦克风系统框图
USB
Mic
3.5mm
监听增益
Mic上行增益
DAC下行增益
混音Mix
按键Vol+
按键Vol-

## Slide 17
方案介绍-智能麦克风
自动增益（AGC）
远近场声音强度一致
环境降噪（ENC ）
6级降噪深度调级
降噪深度12dB（双麦）
波束形成（Beamforming）
有效增强远场语音拾取效果
核心技术
主要参数
方案类型 | 智能无线麦克风
麦克风数量 | 2个，360°全向和指向性拾音
拾音距离 | 3米
离线录音 | 双麦降噪录音
录音文件 | wav/mp3/opus, 16bit/16k单声道
连接方式 | 蓝牙
应用场景 | 户外采访用户
 | 直播用户
 | 视频记录爱好者（Vlog）
 | 普通录音

## Slide 18: 方案介绍-智能麦克风系统框图

## Slide 19: 二次开发套件

## Slide 20
EVB开发板框图

## Slide 21: 多路数字麦克风阵列
车载音箱系统
SNCxxxx
声源
声音采集
数字信号采集处理
专业降噪
波束增强
产品应用
助听器
儿童手表
录音笔/实时翻译器
监控录像
动态均衡补偿
数字/模拟 Mems麦克风

## Slide 22: 多路数字麦克风阵列——完整解决方案
芯片自带麦克风阵列相关算法代码
  代码加密，不提供二次开发，可通过工具设置必要参数，调整音效
麦克风阵列算法调试工具
  开放工具，用于设置SNCxxxx的算法参数
DFU 升级工具
  不支持二次开发，可提供升级工具支持代码升级
JTAG 调试接口
  JTAG接口封闭，外界无法读取代码内容
I2C/UART/HID
SNCxxxx
配置文件/代码
生成
Soundec 代码烧录工具
Soundec 算法调试工具

## Slide 23: 支持多路麦克风处理的SOC音频处理器
SDK开发套件
  提供基于麦克风数据流处理的开发套件供二次开发，代码不加密，不需要算法调试工具
算法调试工具
  开放工具，用于设置SNCxxxx的算法参数，支持二次开发的套件不提供调试IDE
DFU 升级工具
  不支持二次开发，可提供升级工具支持代码升级
JTAG 调试接口
  JTAG接口封闭，外界无法读取代码内容
Soundec 二次开发套件
Soundec 代码烧录工具
Soundec 算法调试工具
Soundec EVB开发板
SNC8600

## Slide 24: DSP立体声音效处理器
SOC
SNCxxxx
音效处理
主控IC
数字音频传输
增益控制
产品应用
EQ曲线调制
预置EQ模式选择
增益调整
动态EQ补偿
自动增益设置

## Slide 25: DSP立体声音效处理器——解决方案
芯片自带专用音效设置代码
  代码加密，不提供二次开发，可通过工具设置必要参数，调整音效
DSP 音效调试工具
  开放工具，用于设置SNCxxxx的音效参数
DFU 升级工具
  不支持二次开发，不支持代码升级，不需要提供升级工具
JTAG 调试接口
  JTAG接口封闭，外界无法读取代码内容
SOC
音效设置
增益调整
SNCxxxx
配置文件/代码
I2C/UART/HID
生成
Soundec DSP 音效调试工具
I2C/UART

## Slide 26
谢 谢！