## Slide 1
SNC8x DSP Audio Solution
●2023-Q2
Soundec 九音科技
DSP音频解决方案

## Slide 2
SNC8x系列 32Bit高性能音频信号处理器
SNC8x系列音频信号处理器，集成AI算法和高质量编解码器、高性能DSP、高速USB与电源管理单元
单芯片高集成度，大幅降低产品的BOM成本和开发周期
丰富的技术开发生态
关键技术指标
Cadence Tensilica 32位 HiFi3 DSP核心 @200MHz
32位浮点计算单元、AI硬件加速，在线JTAG调试
内建AGC、DRC、均衡器、混音器、风噪抑制算法
内建LDO与DC-DC电源管理单元
双路24位高精度ADC, SNR≧106dB，采样率高达192kHz
双路24位高精度DAC, SNR≧110dB，采样率高达192kHz
USB2.0高速控制器与PHY, 完整支持UAC 1.0/2.0
3路全双工I²S输入/输出，采样率高达192kHz
2路模拟/10路数字麦克风
2路I²C，1路全双工UART
12bit SAR ADC

## Slide 3
麦克风解决方案 —— 桌面麦克风（量产）
技术特色
Hi-Res高保真录音：
  支持UAC1.0双向最高192K/24Bit采样率，同时高采样率录音和播放，即插即用
单麦降噪：
  有效抑制会议场景中的各类稳态和非稳态噪声
实时混音：
  支持3.5mm耳机监听功能
USB兼容性高：
  支持Windows、Mac、Android等系统
算法支持
AI 降噪模式：
  有效抑制风扇、空调等稳态噪声、
  键盘、关门、转椅拖动等非稳态噪声
  降噪深度支持25dB
SN8x
算法
AMIC
USB
DAC
PC、Pad、Phone
前级放大电路
监听耳机
ECM Mic
硬件规格
麦克风：ECM驻极体，心形指向麦克风
USB：高速USB2.0，UAC1.0
耳机输出：3.5mm TRS (立体声); 10mW ＠ 16Ω
采样率：44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz
比特位：高达 24 bit
频响：30~15KHz
升级：支持串口和USB-DFU升级

## Slide 4
麦克风解决方案 —— 指向性领夹麦克风（试产）
SNC8x
Mic1
Mic2
MIC1
MIC2
算法
2.4G Tx
I2S
(Master)
RF
Uart/
I2C(Slaver)
LRCK
Uart/
I2C(Master)
Tx
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
BCK
PO
2.4G Rx
RF
Rx
DAC
技术特色
支持双麦指向拾音，环境降噪，清晰拾取人声
实时监听，边录边听实时调整
USB数字音频输出，可适配电脑、手机、相机等各种设备
带数字屏显，清晰显示电量信息、配对状态、拾音模式、拾音幅度等各种状态。
算法支持
拾音方式：
  双麦阵列指向性拾音
拾音角度：
  90°（降噪模式）
  180°（原声模式）
硬件规格
拾音麦克风：
  双麦阵列，ENC驻极体麦克风
采样率：48K
降噪深度：40dB
SNR：>74dB

## Slide 5
麦克风解决方案 - 扩展应用推荐
模组推荐：BMT02-14x14
BMT02是一款支持最多4路PDM数字麦克风输入的语音前端解决方案模组。
模组资源简介：
  1组立体声模拟差分输入、
  1组立体声模拟差分输出、
  1组全双工I2S、
  1路I2C、1路Uart、1路USB。
邮票孔尺寸：
  14x14（mm），孔径：0.65mm。
Hi-Res录音
  对录音音质有需求的USB桌面麦克风
  支持高采样率的USB耳机
  USB->3.5mm Dongle
  单麦降噪
  带AI降噪的直播麦克风
  带AI降噪的领夹麦克风
  指向拾音
    对拾音方向有要求的鹅颈麦克风
    对拾音方向有要求的领夹麦克风
    配合辅助听耳机的拾音器单元
    桌面阵列式麦克风
扩展应用推荐

## Slide 6
麦克风阵列解决方案 – 会议音箱（量产）
技术特色
搭载Mask神经网络算法，具备更好的系统稳定性、兼容性
拾音距离更远，声音更清晰
AI降噪算法，有效抑制会议场景中的各类稳态和非稳态噪声
硬件规格
支持2/4/6路麦克风
支持线性、环形麦克风阵列
麦克风间距20/30/35/40mm
高速USB2.0，UAC1.0/2.0自适应
支持3.5mm模拟音频输出
支持双路模拟信号回采
支持串口和USB-DFU升级
算法支持
远场拾音：支持5米内清晰拾音
回声消除：高适配喇叭、功放、腔体及结构
混响抑制：适配RT60<800ms的混响办公室
AI 降 噪：有效抑制风扇、空调等稳态噪声、
键盘、关门、转椅拖动等非稳态噪声
PA
Bluetooth
Solution
I2S_SDO
UART
DAC
RF
I2S_SDI
SNC8x
AEC Reference
DMIC PDM Data
麦克风阵列算法
I2S_SDO
DMIC_IN
DMIC_IN
ADC
UART
I2S_SDI
DMIC_IN
DMIC_IN
DMIC
DMIC
DMIC
DMIC
Speaker

## Slide 7
麦克风阵列解决方案 - 扩展应用推荐
模组推荐：BMT03麦克风阵列EVB
BMT03-麦克风阵列EVB，是一款专门支持麦克风阵列处理的前端语音信号采集模组。
模组资源简介：
  1组立体声回采信号输入、
  1组立体声模拟差分输出、
  4路数字PDM麦克风输入
  2组全双工I2S输出、
  1路USB UAC1.0。
扩展应用推荐
AEC、远场拾音、降噪
  应用场景&形态
    桌面会议宝
    商显屏、电子白板
    PC嵌入式麦克风阵列
    桌面式阵列麦（可级联）
    支持声源定位的会议麦克风
2.54mm
2.54mm
2.54mm
2.54mm
Speaker out
Reference for AEC
Main Controller
2/4Mic Array
USB for PCM data dump and record
I2S for audio data transfer with main controller
PC
Type-C

## Slide 8
ENC降噪解决方案 – 会议/话务耳机（量产）
技术特色
九音科技专业音频信号处理器, 内置AI超强降噪算法
MIC AGC，通话清晰准确、人声高度还原
高精度DAC，Hi-Res音频输出
硬件MIC/SPK EQ，音色个性饱满
支持单麦/双麦方案
降噪性能
降噪深度：
  双麦方案：-57dB
  单麦AI降噪方案：-30dB
  算法收敛时间：约10ms
高品质USB音频
高速USB2.0，UAC1.0/2.0自适应，设备兼容性强。
符合主流会议系统认证
首款腾讯官方认证耳机
SNC8x
AMIC1
ADC1
ADC2
AI通话降噪算法
Speaker
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
DAC
AOHPRP
AOHPRN
AOHPLP
AOHPLN
USB
AMIC2
AI降噪 关闭
AI降噪 打开
点击试听
双麦降噪

## Slide 9
ENC降噪解决方案 - 扩展应用推荐
模组推荐：BMT02-14x14
BMT02是一款支持最多4路PDM数字麦克风输入的语音前端解决方案模组。
模组资源简介：
  1组立体声模拟差分输入、
  1组立体声模拟差分输出、
  1组全双工I2S、
  1路I2C、1路Uart、1路USB。
邮票孔尺寸：
  14x14（mm），孔径：0.65mm。
  单麦降噪耳机
  应用场景：
    卡车司机
    饭店服务员点餐跟单
    网约车司机等
    服务型机器人
  双麦降噪耳机
    应用场景：
      话务中心
      客服中心
      交通枢纽指挥中心
      个人会议耳机
      学生网课耳机
扩展应用推荐

## Slide 10
DSP音效解决方案 – 桌面音箱 (项目导入中)
动态低音增强
根据实际应用场景，支持动态提升低音效果的音效
基于原声幅度，针对人声部分进行动态提升
参量均衡器
支持8段EQ、高低通滤波器
支持6种预设EQ模式
支持6种预设EQ模式的重定义
高音/低音增强
Treble：通过调节高音增强增益和截至频率让高音部分更明亮清脆，具有穿透力
Bass：通过调节低音增强增益和截至频率来实现不同腔体的低音效果
多段动态范围调整
支持3段DRC
支持用户自定义3段DRC频率范围
支持用户分别调整每个频率段内的DRC参数：阈值，分频点，压缩比，启动和释放时间
多通道路由
支持模拟差分输入*1
支持模拟差分输出*1
支持全双工I2S*3
I2C 通讯控制
支持标准I2C Slave模式
支持4组I2C寻址地址
技术特色
SNC8xDSP音效处理器是九音科技为提升便携式设备（如耳机、音频播放器、多媒体扬声器等）音频效果而设计的专业音频处理解决方案
广泛应用于：便携式音箱、Sound Bar、AI Speaker智能音箱、USB 声卡等产品

## Slide 11
DSP音效解决方案 – 扩展应用推荐
模组推荐：BMT03-26x21
BMT03是一款最多支持8路音频输入和8路音频输出的后端音效处理模组。
模组资源简介：
  2路立体声模拟差分输入、
  2路立体声模拟差分输出、
  6路I2S输入、
  6路I2S输出、
  1路I2C、1路Uart、1路USB。
邮票孔尺寸：
  26x21（mm），孔径：0.65mm 。
  DSP音效处理器
  应用场景：
    标准2.0、2.1声道桌面音箱
    游戏虚拟多声道DSP音箱
    高保真音乐耳机
    便携式音箱
    SoundBar
扩展应用推荐

## Slide 12
AIoT解决方案 – 离线语音控制面板（待发布）
技术特色
支持离线语音控制
支持用户端自定义离线命令词，做到面板上的词，可见即可说
支持I2S通讯和无线模块的音频传输
支持环境降噪
可搭载GPT大模型（在研中）
方案性能
拾音：
  支持3~4米拾音
命令词：
  支持最多20个*3页离线命令词
唤醒率
  2米内>=95%
  3米内>=90%
  4米内>=85%
设备兼容性
I2S通讯支持市面上大多数无线主控
支持九音Uart私有标准协议通讯，快速完成主控设备的接入和控制
DSP SNC8600
算法
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart
Tx
Rx
MIC1
PDM1
PDM2
MIC2
Main Solution
主控解决方案
I2S
(Master)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart
Tx
Rx

## Slide 13
AIoT解决方案 – 扩展应用推荐
模组推荐
BMT02-14x14
BMT02是一款支持最多4路PDM数字麦克风输入的语音前端解决方案模组。
模组资源简介：
  1组立体声模拟差分输入、
  1组立体声模拟差分输出、
  1组全双工I2S、
  1路I2C、1路Uart、1路USB。
邮票孔尺寸：
  14x14（mm），孔径：0.65mm。
  离线语音控制（自定义命令词）
  应用场景：
    智能面板
    智能小家电
    车载前端语音交互
    智能电视语音唤醒
    智能家居系统（自定义各单品的控制词）
    服务型机器人
    咖啡机
    故事机
    陪伴型机器人
扩展应用推荐

## Slide 14
SDK开发平台 （已发布）
测试主题： 系统效率 工作主频： 220MHz 测试SDK版本： SDK20_V1.0 |  |  |  |  | [注] USB模式下，采样精度为24Bit | 
采样率 | 音频通路（SDK可用dRAM空间>=217KB） |  |  |  |  | 
 | ADC->DAC | I2S->DAC | I2S->I2S | ADC->I2S | USB->DAC | ADC->USB
 | 可用算力资源 | 可用算力资源 | 可用算力资源 | 可用算力资源 | 可用算力资源 | 可用算力资源
48K@32bit | 94.79% | 94.75% | 94.1% | 94.3% | 95.17% | 94.36%
96K@32bit | 90.59% | 90.08% | 89.2% | 89.6% | 93,35% | 91.87%
192K@32bit | 82.52% | 81,38% | 79.25% | 80.21% | 89,59% | 85.97%
EVA Board
USB Connection
通过USB线连接评估板和PC，辅助调试EVA及代码升级
Software Develop Kit
九音科技 Soundec
Software develop kit
(crypto for binary code)
Xtensa Xplorer
功能完整的EVA评估板，用于在线调试、评估音效
支持3.5mm、USB Type-C等丰富的音频与调试接口，1小时搭建典型应用
通过Adapter Socket，支持适配不同的模块，快速扩展应用方案

## Slide 15
芯片信息
SNC8600: BGA80
E: 6.2mm; D: 4.5mm; e: 0.4mm; e1: 0.5mm
SNC8600A: BGA63
E: 3.5mm; D: 4.5mm; e: 0.5mm; e1: 0.5mm
封装信息
关键系统功能 |  | 
芯片定位 | Audio CODEC SOC including USB | 
工艺制程 | TSMC 40nm uLP | 
内核 | Cadence HiFi3 up to 200MHz | 
RAM | 512KB( iRAM 256KB, dRAM 256KB ) | 
Flash | 1MB | 
麦克风 | 模拟麦克风：2个 (SNC8600/8600A) 数字麦克风：10个（SNC8600）；8个（SNC8600A） | 
接口 | I2C | SNC8600：2个；SNC8600A：1个
 | I2S | SNC8600：3个；SNC8600A：2个
 | USB2.0 HS/FS | 1个
 | UART | 1个
 | ADC | SNC8600：2个；SNC8600A：1个
XTAL | 24MHz 12pF 10ppm ESR＜100Ω | 
采样率 | 最高24bit/192K | 
ADC input Path (24bit,48KHz) | SNR | 106dB
 | Dynamic range | 106dB
 | THD+N | -88dB
DAC output Path (32Ω 24bit,48KHz GOM/GOD=0dB) | Output Power | 30mW
 | SNR | 101dB
 | Dynamic range | 110dB
 | THD+N | -81dB
 | Noise level | ＜5uVrms

## Slide 16
谢 谢
深圳九音新声技术有限公司