## Slide 1: 智能蓝牙头盔
解决方案
2023-4-18

## Slide 2: 安全帽的国家标准
参考国家标准：安全帽要符合GB 2811-2019《安全帽》要求，安全帽的选用要符合GB/T 30041-2013《头部防护 安全帽选用规范》要求。刚度、稳定性、耐穿透性、吸收碰撞能量性，符合GB811-2010标准；安全帽的测试方法，符合GB2812-2006标准。
安全帽由帽壳、帽衬、下颊带和后箍组成。帽壳和帽衬之间留有一定空间，可缓冲、分散瞬时冲击力，从而避免或减轻对头部的直接伤害。冲击吸性性能、耐穿刺性能、侧向刚性、电绝缘性、阻燃性是对安全帽的基本技术性能的要求。
安全帽规格要求
  垂直间距：按规定条件测量，其值应在25-50mm之间。
  水平间距：按规定条件测量，其值应在5-20mm之间。
  佩戴高度：按规定条件测量，其值应在80-90mm之间。
帽箍尺寸：分下列三个号码：
  小号：51－56cm
  中号：57－60cm
  大号：61－64cm
重量：一顶完整的安全帽，重量应尽可能减轻，不应超过400G。
帽沿尺寸：最小10mm，最大35mm。帽沿倾斜度以20°-60°为宜。
通气孔：安全帽两侧可设通气孔。
帽舌：最小10mm，最大55mm。
颜色：安全帽的颜色一般以浅色或醒目的颜色为宜，如白色、浅黄色等。

## Slide 3: 两轮电单车的细分赛道产品

## Slide 4: 电动车相关资讯

## Slide 5: 部分两轮电单车品牌智能化布局

## Slide 6: 市场产品调研 – 智能头盔 - 行业市场
 | 产品简介 | 产品上市时间 | 主要功能 | 痛点&新功能预期
饿了么 |  | 2022年1月 | 语音控制、智能外呼、自动警示灯，佩戴识别、碰撞检测、自动接打电话 | 
美团 |  |  |  | 降低骑手配送风险，提升安全保障能力，加強騎手安全騎行意識； ¹為騎手配備軟硬件裝備，如智能耳機、智能頭盔及頭盔尾燈、語音控制系統等；2022年定制開發具備戴盔檢測功能的第二代智能頭盔…；試點「騎手意外預警」功能，通過技術手段識別需要幫助的騎手，提供線上和線下緊急援助； ¹来源：美团2022年报
顺丰同城 |  |  |  | 關心騎手的安全和健康： 2結合智能頭盔而推出語音安全提示功能、助力騎手減少在跑單過程中手動操作手機的頻次 2来源：顺丰同城2022年报

## Slide 7: 市场产品调研 – 智能头盔 – 消费市场
品牌/型号 | 产品简介 | 产品上市时间 | 功能参数 |  | 主要功能 | 售价
 |  |  | 电池容量 |  |  | 
LIVALL BH100 / EVO21 |  | 2015年8月 |  |  | 全球首款智能安全骑行头盔 灯光控制、接打对讲、音乐播放、拍摄录像、社区分享、数据记录、SOS报警、 | 
LIVALL |  |  |  |  | 警示前灯、刹车警示灯、转向信号灯，环境光强弱自动开关灯 SOS报警系统，跌倒检测；适配APP | 
smart4u SH50 |  |  | 455mAh、续航36小时，待机180小时。 |  | 口令唤醒手机语音助手、接打电话、导航、听音乐 | 
KONKA KSH-PHB01 |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: 市场产品调研 – 车联网（电动车-盔一体）
 | 产品简介 | 产品上市时间 | 主要功能 | 
爱玛 |  |  |  | 支持与公司其他智能硬件设备（比如智能头盔）的兼容使用 2来源：顺丰同城2022年报

## Slide 9: 参考数据

## Slide 10: 市场存量调研
电动车市场规模
普通自行车头盔
普通摩托车头盔
  摩托车标准在刚度、耐穿透性等方面会优于自行车头盔，参考价100元

## Slide 11
主要需求
  骑行过程中可以接打电话
  当前骑手自购蓝牙耳机连接手机，耳机需要长时间佩戴，戴久了耳朵痛、头痛

## Slide 12: 工控类
建筑工地
厂房标准作业

## Slide 13: 消费类
电动车用户
  C端普通消费者
  骑行运动爱好者
行业用户
  美团、饿了么、顺丰、抖音外卖、代驾

## Slide 14: 可拆卸式解决方案

## Slide 15: AIoT — 智能头盔方案 功能定义
支持TicMotion算法，控制体感Sensor，接挂电话
  当电话来电时，点头接电话，摇头挂电话
支持降风噪算法
  植入降风噪算法，40迈打电话时，对方依然可以清晰听到声音
支持ENC通话降噪
  双mic通话降噪，打电话时降低环境噪音，让对方听的更加清晰
离线语音操作
  支持语音唤醒手机语音助理，语音控制上一首、下一首、开始播放、暂停播放、增大音量、减小音量、接听、挂断。
后续拓展4G cat1对讲
  当插入4G cat1对讲模块，头盔耳机切换到4G对讲模式，并且可以离线语音调换频道/开关闭讲话
  离线语音命令词
    开启讲话，关闭讲话，开启播报，关闭播报
    调到频道1、调到频道2
图片仅供参考
喇叭
双mic
参考mic

## Slide 16: AIoT — 智能头盔方案 系统框图
主控DSP选型：
  SNC8600
  支持声学算法
  支持体感算法
  Uart私有标准协议通讯
  支持DAC输出推动扬声器
  支持I2S通讯和蓝牙音频传输
蓝牙选型：
  支持I2S和Uart接口的任意蓝牙型号
  不需要包含DSP核
  需要支持：A2DP、HFP协议
Speaker选型
  指向性喇叭
蓝牙透传解决方案
I2S
(Master)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart
Tx
Rx
Speaker x2
DSP SNC8600
算法
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
DAC
AOHPRP
AOHPRN
AOHPLP
AOHPLN
Uart
Tx
Rx
MIC1
PDM1
PDM2
MIC2
PDM3
MIC3
I2C
SCK
SDA
体感Sensor

## Slide 17: 其他结构-外观考虑
防水
  下雨时，耳机和麦克风的进水问题处理
头盔报废制度
  有无？TBC