## Slide 1
九音科技
音频信号处理领域高端AI芯片供应商

## Slide 2
会 社 名：深圳市九音科技有限公司
住 所： 深圳市南山区科技园长虹科技大厦
設立時期：2017年3月
資 本 金： 1,928.6万 人民元
会 社 名： 九音（南京）集成电路技术有限公司
住 所： 南京市浦口区科学城高新技术产业服务中心
設立時期：2019年5月
資 本 金： 2,000万 人民元
公司简介 Company Profile
Confidential
SOUNDEC Technology Co., Ltd.
SOUNDEC (Nanjing) IC Technology Co., Ltd.
Partner

## Slide 3
音频入口形态呈现多样化态势，音频芯片应用场景越发广泛
2021年全球智能音箱、智能电视、机器人、智能穿戴等产品出货量10亿台以上
2021年全球出货预测13.8亿台
智能手机
2021年全球出货约8,000万辆
汽车
工业噪音隔离和听觉保护助听器和特种行业
特种行业
耳机
智能家居
2021年全球耳机出货近10亿条，其中有线耳机超过6亿条；TWS耳机3亿台以上
音频处理芯片
Confidential
终端载体中，智能耳机/音箱为先行爆发的典型形态，未来三年仍是行业快速增长的阶段。
长期来看，智能音频并不拘泥于这两种形态，各类有交互和控制需求的终端都将配备相应功能，音频入口形态将更加多样化，面向可穿戴（智能手表、智能眼镜等）/智能家居/智能车载等更广泛市场，亦给相关主芯片公司提供了广阔的成长环境。

## Slide 4
九音新一代产品 SNC 1600 及 SNC 8600 芯片架构
SNC1600: Audio Front-End
QFN：3.5 x 3.5 x 0.35 mm
SNC8600: CODEC SOC
BGA80：6.2 x 4.5 x 0.5 mm
BGA63：5.0 x 3.5 x 0.5 mm
LDO/POR/BOR
Digitals
I2C
Left
audio
Sensing
Network
Right
audio
Sensing
Network
LNA-L
LNA-R
50mm
30mm
SNC8600
SNC1600
DVDD
Regulator
AVDD
Regulator
POR
BOR
Mic
Bias
ADC
Auxiliary
Flash
RAM
HW
Accelerator
OTP
ROM
DSP
Core
Stereo
DAC
Stereo
ADC
DMIC
Processing
AHB-Bus
PMU
Clock Management
Oscillator
PLL
USB HS
Audio
Type-C
I2S
I/F
I2C
I/F
UART
I/F
GPIO
I/F
Jtag
I/F
DAC-R
AMIC-L
AMIC-R
DAC-L
DMIC-x
Confidential

## Slide 5
芯片概要
Confidential
关键性能指标 | 
Power consumption(5V supply, 100MHz, 48KHz, IO=1.8v) | 
ADC->IIS / IIS->DAC | 5.39mA / 5.52mA
Power consumption(5V supply, 100MHz, 48KHz, IO=3.3v) | 
ADC->USB / USB->DAC | 16.2mA / 17.3mA
ADC input Path(24bit,48KHz) | 
SNR | 100dB
DR | 106dB
THD+N | -88dB
DAC output Path(32Ω,24bit,48KHz) | 
SNR | 100dB
DR | 106dB
THD+N | -80dB
关键系统功能 |  | 
内核 | Cadence HiFi3 up to 200MHz | 
RAM | 512KB | 
Flash | 1MB | 
麦克风 | 模拟麦克风：2个 / 数字麦克风：8个 | 
接口 | I2C | 2个
SNR | I2S | 3个
DR | USB2.0 HS/FS | 1个
THD+N | UART | 1个
 | ADC | 2个
XTAL | 24MHz | 
采样率 | 24bit/192K | 
封装 | BGA80 Pin 6.2*4.5mm BGA63 Pin 5.0*3.5mm | 
Notes: V1.2.4，更新功耗指标

## Slide 6
Confidential
Type-C Earphone
BT Earphone
AI Speaker
Conference
Speaker
Microphone
Mixer
AIoT
Car
Speaker
Audio Player
Recorder
功能灵活、性能优异的技术解决方案，适用多种场景

## Slide 7
方案介绍① Type-C 耳机模组
Confidential
功 能
低音增强
中高频动态均衡调整
通话降噪
提升耳机左右喇叭的一致性
核心技术
动态均衡 Dynamic EQ
带来丰富饱满的音乐播放效果
主要参数
方案类型 | Type-c 耳机插头模组
接口 | Type-C
采样率 | 24bits /192KHz
支持麦克风 | AMIC/DMIC
输出 | 1Vrms@16Ω/ 2Vrms@32Ω
THD | <0.0015%
动态范围 | 110dB
SNR | 100dB
8.0mm
24.5mm
13.5mm

## Slide 8
方案介绍② 耳机功放
Confidential
方案类型 | 耳放 / 耳机转接头
I/F | Type-C/Lighting 转 3.5mm Audio Jack
采样率 | 24bits /192KHz
输出 | 1Vrms@16Ω/ 2Vrms@32Ω
THD | <0.0015%
动态范围 | 110dB
SNR | 100dB
功能 Features
音色还原 Timbre correction
低音增强 Bass Boost
动态均衡 Dynamic EQ
响度 Loudness
多种播放模式
Music
Game
Theater
主要参数

## Slide 9
方案介绍③ 超级抗噪耳机
Confidential
核心技术 Core technologies
・EVC（Ear canal Voice Capture）
功能 Features
超级抗噪通话（环境噪音 + 风噪）
85dB以上环境噪音、强风（15m/s）
悄声通话
空间音频
产品形态 | 单耳／TWS／颈挂
种类 | 入耳式
降噪深度 | 20dB
输出功率 | 1Vrms@16Ω / 2Vrms@32Ω
谐波失真 | 
 | <0.0015%
动态范围 | 
 | 110dB
信噪比 | 
 | 100dB
主要参数

## Slide 10
方案介绍④ 降噪话务耳机
Confidential
方案类型 | 头戴式话务耳机
I/O | USB or BlueTooth
麦克风数量 | 2pcs
应用场景 | 话务 Operator 游戏 Gaming 直播 Examination 学习 Learning 会议 Conference
核心技术
环境音降噪（ENC）
90dB环境噪音可以清晰通话
降噪深度 20dB
主要参数

## Slide 11
方案介绍⑤ 会议音箱
Confidential
方案类型 | 会议音箱
支持麦克风数量 | 1 or 2 or 4 or 6pcs
拾音距离 | 1m、2m、3m、5m
支持喇叭功率 | 2W、3W、5W
接口 | Type-C
应用场景 | 会议 Conference 网课 Online class
核心技术
・AEC（全双工）
・AGC
・ENC
・Beamforming
主要参数

## Slide 12
方案介绍⑥ 录音笔／无线麦克风
Confidential
方案类型 | 录音笔 无线麦克风
麦克风数量 | 2pcs
拾音距离 | 2m
音频格式 | wav/mp3/opus
传输方式 | Wi-Fi / BLE / USB
应用场景 | 采访／演讲 录音 直播
核心技术
・ 高保真录音
・AGC
・ENC
・Beamforming
主要参数

## Slide 13
Confidential
方案介绍⑦ USB 麦克风
核心技术
・ High Fidelity Output
・AGC
・AEC
・ENC
产品种类 | USB 麦克风
麦克风数量 | 1 or 2pcs
拾音距离 | 2 - 3m
音频格式 | wav/mp3/opus
传输模式 | USB
应用场景 | 采访 Interview 直播 Live streaming 会议 Conference
主要参数

## Slide 14
Confidential
产品线规划
2nd STEP
健康
耳机
Module Sales
6 MICs
回声抑制
远场拾音
IC+MIC Array
IC/Module Sales
自适应滤波器 Adaptive Filter
啸叫抑制 Squeal Suppression
智能环境音降噪 Ai environment Noise reduction
Hearing aid
IC& Solution
AEC & 自适应滤波器
超级环境降噪通话
风噪抑制
ENC Earphone Kit
Module Sales
EVC
AEC/AGC/ENC
24bit/192KHz
波束成形
第一代 Audio IC
Type-C
EVC/ANC/ENC
24bit/192KHz
波束成形
22nm 工艺
增加蓝牙功能
超低功耗
第三代 Audio IC
Type-c & BT
2021年Q4
2022年Q1
Q2
Q3
Q4
2023Q1
Business Model
2-4 MICs
波束成形
噪音抑制
IC+MIC Array
1st STEP
8 MICs 、AGC
智能降噪 、回声消除
语音唤醒 、远场拾音
声源定位 、自适应滤波器
IC+MIC Array
智能家居
智慧教室
智慧办公
特种行业
(对讲机)
EVC/ENC
AEC/AGC?ANC
通话降噪
小尺寸 / 低功耗
第二代 Audio IC
Type-C

## Slide 15: 专业麦克风

## Slide 16: 通话降噪耳机

## Slide 17: 辅听耳机
白色

## Slide 18
谢谢！

## Slide 19
合作伙伴
Confidential
立讯精密