## Slide 1
九音科技
音频处理领域高端算法芯片领先供应商

## Slide 2
公司简介
深圳市九音科技有限公司是一家专注于声学科研和商业化的企业，基于对声电基础技术的长期积累，拥有丰富的声学相关算法及声学技术解决方案。在中国、美国、日本和欧盟拥有多项发明专利。公司将围绕从音频信号拾取、处理及还原、音频输出等环节提供拥有独特技术的综合音频信号处理解决方案。
Confidential

## Slide 3
公司概要
公司名称：深圳市九音科技有限公司
公司地址：深圳市南山区科技园长虹科技大厦
注册时间：2017年3月
注册资金：1,928.6万元人民币
法人公司
投资机构
合作伙伴
Confidential

## Slide 4
智能音频入口形态呈现多样化态势，芯片应用场景广泛，潜在市场巨大
终端载体中，智能耳机/音箱为先行爆发的典型形态，未来三年仍是行业快速增长的阶段。
长期来看，智能音频并不拘泥于这两种形态，各类有交互和控制需求的终端都将配备相应功能，音频入口形态将更加多样化，面向可穿戴（智能手表、智能眼镜等）/智能家居/智能车载等更广泛市场，亦给相关主芯片公司提供了广阔的成长环境。
2019年全球智能音箱、智能电视、机器人、智能穿戴等产品出货量10亿台以上
2019年全球出货13.7亿台
智能手机
2019年全球出货8,010万辆
汽车
工业噪音隔离和听觉保护助听器和特种行业
特种行业
耳机
智能家居
2019年全球耳机出货超过15亿条，其中有线耳机超过10亿条；TWS耳机1.2亿对
音频处理芯片
Confidential

## Slide 5
音频芯片作为声学产品中技术含量最高的器件，将占有主要市场份额
将从2018年的 141亿美元 ，成长到2024年的 208亿美元 ，年复合成长率(CAGR)为 6.6%
全球音频关键零组件产业规模预计：
Chart: 
| 音频IC | 麦克风 | 微型扬声器
2024年 | 79 | 20 | 109
2024年全球声学器件市场规模
$7.9B
$10.9B
$2.0B
Chart: 
| 音频IC | 麦克风 | 微型扬声器
2018年 | 34 | 17 | 91
2018年全球声学器件市场规模
单位：亿美元
$3.4B
$1.7B
$9.1B
CAGR 6.6%
全球音频芯片在声学器件中占比预计：
在声学器件市场规模占比将逐渐增大，由2018年的 23.9% 成长到2024年的 38.0%
Confidential

## Slide 6
高性能的音频处理算法，将持续引领高端音频芯片技术发展
音频处理发展现状
主动降噪渐成标配
市场关注维度
根据高通的市场调研，65%的被调研对象认为:
清晰的音质至关重要，“高音质”已连续4年成为消费者最期待特性
下一代产品基本要求
降噪算法能力和软硬件协同能力
产品终局取决于性能差异营造的高竞争优势
更好降噪效果
更高音质品质
支持智能语音等高阶功能
Confidential

## Slide 7
语音增强算法
根据使用环境自动选择麦克风
耳内拾音
语音信号分析
入耳检测
生理特征检测
音频特征提取和检索
低音增强
动态EQ
音效处理算法
音色补偿
响度算法
回声消除
环境噪声消除
Beam Forming
AGC
多种算法实现强大功能
强噪通话，行业领先
超强噪音（100dB）环境中，可以无障碍沟通交流
“类腹语”音频拾取，全球独家
普通环境中，可以实现喃喃细语般的“腹语”通话
智能分析，精准捕捉信号
复杂环境下，智能选择麦克风，精准捕捉信号
多模式业内领先降噪算法，形成九音独有核心技术优势
Confidential

## Slide 8
芯片架构
SNC8600: CODEC SOC
BGA80：6.2 x 4.5 x 0.5 mm
BGA63：5.0 x 3.5 x 0.5 mm
50mm
30mm
SNC8600
DVDD
Regulator
AVDD
Regulator
POR
BOR
Mic
Bias
ADC
Auxiliary
Flash
RAM
HW
Accelerator
OTP
ROM
DSP
Core
Stereo
DAC
Stereo
ADC
DMIC
Processing
AHB-Bus
PMU
Clock Management
Oscillator
PLL
USB HS
Audio
Type-C
I2S
I/F
I2C
I/F
UART
I/F
GPIO
I/F
Jtag
I/F
DAC-R
AMIC-L
AMIC-R
DAC-L
DMIC-x
基于TSMC 40nm 工艺
Confidential

## Slide 9
关键性能指标 | 
Power consumption(5V supply, 30MHz, 48KHz) | 
USB stereo music Playback | 87.5mW
USB call | 82.2mW
I2S music playback | 48.5mW
I2S call | 57.5mW
Suspend By USB | 0.5mW
ADC input Path(24bit,48KHz) | 
SNR | 95dB
DR | 106dB
THD+N | -88dB
DAC output Path(32Ω,24bit,48KHz) | 
SNR | 100dB
DR | 106dB
THD+N | -80dB
关键系统功能 |  | 
芯片定位 | Audio CODEC SOC including Type-C | 
工艺制成 | TSMC 40nm uLP | 
内核 | Cadence HiFi3 up to 200MHz | 
RAM | 512KB( iRAM 256KB,dRAM 256KB ) | 
Flash | 1MB | 
麦克风 | 模拟麦克风：2个 / 数字麦克风：10个 | 
接口 | I2C | 2个
SNR | I2S | 3个
DR | USB2.0 HS/FS | 1个
THD+N | UART | 1个
 | ADC | 2个
XTAL | 24MHz | 
采样率 | 24bit/192K | 
封装 | BGA80 Pin 6.2*4.5mm BGA63 Pin 5.0*3.5mm | 
SOUNDEC
芯片概要
Confidential

## Slide 10
测试条件:
输入单信号采样率: 48Ksps
DAC 模拟增益: +0dB
DAC 数字增益: 0dB
负载: 600 and 32
SOUNDEC
测试结果-频率响应
Confidential

## Slide 11
SNC8600单芯片应用
Type-C耳机
颈挂式蓝牙耳机
会议音箱
直播声卡
鹅颈麦克风
智能麦克风
录音器
话务耳机
游戏耳机
无线麦克风

## Slide 12: 方案介绍-超级抗噪耳机
产品图片(参考)
耳道拾音技术（国际专利）
超强通话降噪（环境噪声+风噪）
100dB白噪 清晰通话
6-7级（15m/s）强风 清晰通话
类“腹语”通话（窃窃私语）
高品质音乐播放增强效果
低音增强
动态均衡
响度（Loudness）
……
核心技术
主要参数
方案类型 | 无麦/单麦/双麦/三麦
产品形态 | 单耳/TWS / 颈挂式
耳机类型 | 入耳式
应用场景 | 全场景、全天候
麦克风 | AMIC/DMIC
通话降噪深度 | 20dB
输出功率 | 1Vrms@16Ω / 2Vrms@32Ω
总谐波失真 | 
 | <0.0015%
动态范围 | 
 | 110dB
信噪比 | 
 | 100dB
SOUNDEC
Confidential

## Slide 13: 方案介绍-超级抗噪耳机
Chart: 100dB白噪 降噪深度测试
 | 20-1KHz平均 | 20-2KHz平均 | 20-4KHz平均
90dB白噪 降噪深度 | 15.59dB | 9.47dB | 7.15dB
100dB白噪 降噪深度 | 20.68dB | 14.11dB | 10.69dB
白噪声100db
九音
苹果
华为
VIVO
SOUNDEC
Confidential

## Slide 14: 方案介绍-耳机功放
动态低频增强
动态调整低频增强可带来身临其境 的震撼影院效果
音效
直通模式：无损放大
智能适配不同耳机音频特性
通话降噪（ENC ）
降噪深度12dB（双麦）
核心技术
主要参数
产品图片
方案类型 | 耳机Dongle
接口类型 | Type-C转3.5mm Audio Jack
采样率 | 24bits /192KHz
连接方式 | Type-C
麦克风 | AMIC/DMIC
输出 | 1Vrms@16Ω/ 2Vrms@32Ω
总谐波失真 | <0.0015%
动态范围 | 110dB
SNR | 100dB
SOUNDEC
Confidential

## Slide 15: 方案介绍-便携式扬声器
回声消除（AEC）
全双工模式
自动增益（AGC）
远近场声音强度一致
环境降噪（ENC ）
降噪深度12dB（双麦）
波束形成（Beamforming）
有效增强远场语音拾取效果
核心技术
主要参数
产品图片
方案类型 | 具有麦克风拾音功能的扬声器
麦克风数量 | 1或2
拾音距离 | 1米
使用人数 | 个人
喇叭功率 | 3W
连接方式 | Type-C / Lighting
应用场景 | 会议/喜马拉雅/蜻蜓FM/豆瓣FM
 | 商务人士
 | 教师/学生
 | 行业精英/高效能人士
SOUNDEC
Confidential

## Slide 16: 方案介绍-会议音箱
产品图片
回声消除（AEC）
全双工模式
自动增益（AGC）
远近场声音强度一致
环境降噪（ENC ）
降噪深度12dB
波束形成（Beamforming）
有效增强远场语音拾取效果
宽频语音
高清语音实现优质高清通话效果
方案类型 | 2DMIC阵列 | 4DMIC阵列 | 6DMIC阵列
会议人数 | 2-4人 | 4-8人 | 8-12人
会议室大小 | 10㎡左右 | 15-20㎡ | 40㎡
连接方式 | 蓝牙5.1+USB（Type-C） | BT5.1+USB | 蓝牙5.1+USB
喇叭功率 | 3W | 3W | 5W
拾音距离 | 2m | 3m | 5m
通话时间 | 6小时（2600mA电池) |  | 
会议软件支持 | SKYPE、ZOOM、微信、钉钉、QQ等 |  | 
系统支持 | Windows 7/10、Android、IOS |  | 
核心技术
主要参数
SOUNDEC
Confidential

## Slide 17
话务耳机参考设计
采用单一指向性驻极体麦克风
1、通话降噪效果极差
2、通话音质差
给话务人员的工作带来更多的不便
市场现有产品
超强通话降噪技术
宽频语音 语音频响全覆盖
即插即用 多平台兼容
兼容多种平台，在PC上支持USB免驱直插，通过电脑可与Microsoft Skype for Business、Avaya、Cisco、Lync等UC客户端配合使用。
支持高达6.8K Hz宽带语音，在使用IP电话和软电话系统时可获得更自然更清晰的语音
采用2麦/3麦的通话降噪方案，过滤98%的环境噪声及周围人声，并能清晰捕捉话务员的声音，保证与远端进行高品质的语音对话
动态音效增强
区别于传统的EQ音效调节，采用独家动态增强算法，支持20-20KHz全频段多媒体播放，提供高音质的音乐输出
九音方案

## Slide 18
芯片SNC1600
152nm工艺
2020年4月 Full mask
一次流片成功
芯片SNC8600
40nm 工艺
2020年4月 MPW 流片
8月 Full mask 流片
会议音箱
蓝牙耳机开发板
SOUNDEC 芯片
基于TSMC 152nm/40nm工艺
内置RAM/Flash
高校性能Cadence HiFi3 DSP
高品质Dolphin DAC/ADC
Type-C 抗噪耳机
强噪声环境下清晰通话
不引起注意的腹语通话
Type-C 连接
立体声音乐回放
80W - 180 W 的传感器
功能特征
上行回声抑制AEC
上行通话降噪ENC
风噪消除
语音唤醒
键盘识别
麦克拾音或耳道拾音
蓝牙耳机
TWS耳机
FF+FB下行ANC
上行ENC
风噪消除
语音唤醒
键盘识别
自动定向拾音
USB连接
BT无线连接
立体声输出，8W差分输出功率1.5W
锂电池充电
回声消除
音效处理
8路DMIC输入
基于SNC8600 + SNC1600
基于SNC8600 +
SNC1600 + BT芯片
基于SNC8600 + BT芯片
九音SOUNDEC芯片赋能多种音频设备，呈现强大性能
Confidential

## Slide 19
未来产品线规划
第一阶段
第二阶段
IoT
（物联网）
特种行业
健康
耳机
模组销售
Max10MICs
Beam Forming
语音唤醒VAD
远场拾音和降噪
芯片+MIC阵列
算法持续升级
芯片/模组销售
人声拾音
Beam Forming
声音还原和放大
智能环境音降噪
助听器
芯片及解决方案
耳道内拾音
120dB噪音降噪
Beam Forming
风噪Filter
DSP声音处理
模块及专利授权
耳道内拾音
ANC和ENC
Beam Forming
第一代音频芯片
Type-C
语音唤醒VAD
风噪Filter
24bit/192KHz
22nm工艺CODEC
蓝牙功能
耳道内拾音
HANC和ENC
Beam Forming
语音唤醒VAD
风噪Filter
24bit/192KHz
第二代音频芯片
蓝牙（TWS）
2020年Q4
2021年Q1
Q2
Q3
Q4
2022年Q1
Q2
Q3
商业模式
Confidential

## Slide 20
九音已与国际一流供应商建立稳定的合作关系
封测
晶圆/流片
IP授权
设计/验证
全部供应商均为国际一流，提供优质产品质量保障
Confidential

## Slide 21
专利名称 | 申请国家 | 专利申请号 | 专利类型
头戴式音频装置 | 美国 | 7072476 | 发明
单振膜双工通话装置 | 美国 | 7881483 | 发明
 | 日本 | 4888852 | 发明
单振膜双工通话电路 | 美国 | 8315379 | 发明
 | 欧洲 | 9724938.7 | 发明
 | 中国 | ZL200980116842.0 | 发明
 | 日本 | 4844593 | 发明
 | 韩国 | 100995139 | 发明
自动功能切换无线通信装置 | 美国 | 7826805 | 发明
单扬声器切换通话电路、扬声器及音频传输设备 | 中国 | 201720751310.6 | 实用新型
备注：另有多个发明专利在专利局审核及公示中 |  |  | 
九音拥有十余项国内外专利，不断创新，一直领先
Confidential

## Slide 22
开发技术资料
产品规格书
SDK开发包
产品用户手册
参考设计：电路图 + 版图 + 器件清单，应用软件

## Slide 23
谢谢！