## Slide 1: SNC86xx 非稳态超强抗噪ENC通话耳机解决方案
深圳市九音科技
V1.4

## Slide 2: 方案介绍
针对在某些非稳态噪音环境下的正常通话需求，九音科技提供本文所述的超强抗噪ENC耳机解决方案
所述方案可以:
  满足大多数室内嘈杂环境下的正常通话
  在抗噪的同时保持良好的通话质量
  满足多角度抗噪需求
  单芯片支持USB耳机完整解决方案
  搭配蓝牙芯片支持蓝牙耳机解决方案

## Slide 3: 功能描述
1） 功能组成
  双麦拓扑+单Speaker头戴式耳机结构
2） 使用环境说明
  在嘈杂的室内环境（80dB典型噪声环境、最高达90dB噪声）下，可做到远端听到的通话声音清晰连贯
    消除通话环境下播放的非稳态噪声（随机音乐）
    消除通话环境下播放的稳态噪声
    消除通话环境下存在的其他背景噪声
3） 线控按键功能：
    支持音量加减、静音、降噪功能开关
refMic
talkMic
Speaker

## Slide 4: 性能指标
项目 | 明细 | USB输出 | 模拟DAC输出 | 数字IIS输出
算法延迟 |  | <=15ms |  | 15ms+蓝牙传输延迟
功耗 | 空闲模式 | 30mA |  | 
 | 通话模式 | 33mA | （28+5）mA | （28+5）mA
 | 音乐播放模式（@1khz0dB，最大音量） | 76mA |  | 
降噪能力 |  | 可消除90%以上背景噪声，降噪深度50dB，最高达60dB |  | 
噪声角度 |  | 5个角度：0°、±45°、±90° |  | 

## Slide 5: 系统框图（ USB单耳Speaker ）
refMic
talkMic
Speaker
SNC86**
talkMic
refMic
AMIC1
AMIC2
Alg
Speaker
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
DAC
AOHPRP
AOHPRN
AOHPLP
AOHPLN
USB

## Slide 6: 系统框图（蓝牙单耳Speaker，数字输出）
refMic
talkMic
Speaker
SNC86**
talkMic
refMic
AMIC1
AMIC2
Alg
Bluetooth
I2S
(Master)
RF
DAC
Uart/
I2C(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
SDI
LRCK
BCK
SDO
Uart/
I2C(Master)
Rx
Tx
Speaker
I2S
(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
LRCK
BCK
SDO

## Slide 7: 系统框图（蓝牙单耳Speaker，模拟输出）
refMic
talkMic
Speaker
SNC86**
talkMic
refMic
AMIC1
AMIC2
I2S
(Slaver)
Alg
Bluetooth
ADC
RF
DAC
Uart/
I2C(Slaver)
SDO
LRCK
BCK
SDI
Uart/
I2C(Master)
Rx
Tx
Speaker
DAC
AOHPRP
AOHPRN
AOHPLP
AOHPLN

## Slide 8: 麦克风选型需求及建议
refMic
talkMic
Speaker
1 关于麦的选择
  talkMic 和refMic的灵敏度相同，或refMic的灵敏度大于talkMic的灵敏度，推荐不小于-38dB
  主麦要求心形单指向，副麦选择全指向
  推荐选择驻极体麦克风
2. talkMic 主麦规格需求
  驻极体指向性麦克风
  直径建议：4 mm~10mm
  灵敏度：-40dB±1dB
3. refMic 参考麦
  规格需求
    驻极体全向性麦克风
    直径需求：无
    灵敏度：-38dB±1dB
  副唛的位置选择，
    1、不能有遮挡，
    2、放在便于拾取外界噪音的地方，
    3、选择放在离主唛尽量远一点的位置

## Slide 9: 麦克风规格参考
talkMic
规格参考
Φ4,心形指向
refMic
规格参考
Φ6,全指向

## Slide 10: 结构设计建议
1.TalkMic的正反面都需要开孔
2. TalkMic 加装防喷棉，可以选择设计在塑胶内部Mic的前后面
3. 咪杆总长度
  13cm~18cm，主麦尽量靠近用户嘴边
4. 麦克风设计要有良好的密封性和减震材料
5. refMic 位置选择
  1 不能有遮挡，
  2 放在便于拾取外界噪音的地方，
  3 位置离主唛尽量远一点