## Slide 1: SNC86xx 核心板应用
——USB麦克风
九音科技有限公司
V1.0

## Slide 2: 应用说明
USB
Mic
3.5mm
Sidetone Gain
Mic
Uplink Gain
Mixer
USB Downlink gain
Sidetone gain
Mic Uplink gain
麦克风监听功能默认使能，无开关控制
按键与PC上的扬声器界面调整的都是DAC下行增益
USB
Downlink Gain
通过USB在PC端分别设置Mic上行增益、监听增益、DAC下行增益
通过USB在PC端可以分别设置USB上行通路和下行通路的采样率
通过3.5mm接口连接DAC输出，实现Mic和USB下行数据的混音播放
指标
  输出功率大于50Mw（THD<1%，32R负载）
  SNR=-80dB(ADC增益=20dB)
  ADC及DAC最高采样支持：24Bit/192KHz
  ADC及DAC频率响应20Hz-20KHz波动小于±1dB

## Slide 3: SNC86XX 核心板位号图信息

## Slide 4: SNC86xx 核心板外围连接说明
主要接口信息说明
  1）USB
    供电
    UAC1.0音频传输
  2）模拟输出
    DAC差分模拟输出接口
      AOHPRN&AOHPRP
      AOHPLN&AOHPLP
  3）模拟输入
    ADC 差分模拟输入接口
      AIP1&AIN1
      AIP2&AIN2
SNC8600核心板
差分输出
差分输入
前级放大电路
差分转单端IC
耳机
驻极体麦克风
USB