## Slide 1: SNC8600 蓝牙耳机ENC解决方案 参考设计
深圳市九音科技
V1.2

## Slide 2: 概述
背景
  Soundec SNC8600系列耳内拾音算法可以实现嘈杂环境下的麦克风降噪，从而解决消费类耳机在诸如地铁、机场、户外运动、骑行等场景下的超强通话降噪需求。
  耳内拾音消耗算力，考虑到便携式耳机电池电量的需求，通过和主控芯片（如蓝牙IC）的通讯和开关控制，使SNC8600工作在降噪模式；非降噪模式时关闭SNC8600从而节省功耗，不影响设备正常运行。

## Slide 3: 颈挂蓝牙耳机麦克风拓扑
FB Mic x 2
  左声道
  右声道
Talk Mic x 1
左声道
右声道

## Slide 4: 方案框图
Bluetooth
Solution
I2S_SDO
UART
SNC8600
参考信号(AEC Reference signal)
FB Mic PDM数据
AEC
&
ENC
I2S_SDO
DMIC1_IN
DMIC2_IN
AMIC1_IN
AMIC2_IN
UART
Power
DFU_Trigger
I2S_SDI
DAC L
MIC_IN
GPIO1
GPIO2
RF
Π(派)型衰减电路
Π(派)型衰减电路
DAC R
I2S_SDI

## Slide 5: 方案说明
主控选择：
  考虑到整机功耗，蓝牙做主控模式
工作模式：
  SNC8600根据主控的需要，开启或者关闭
降噪模式：
  普通模式：主控使用Talk 麦克风，完成正常通话模式
  降噪模式：当用户身处比较嘈杂的环境，主控通过打开SNC8600电源，进入降噪模式
自动降噪：
  根据外界环境声音的变化，主控自动切换降噪模式