## Slide 1: SNC8600 蓝牙耳机ENC解决方案 参考设计
深圳市九音科技
V1.2

## Slide 2: History
Version | Date | Brief | Author
1.0 | ‎2021‎-‎6-‎10‎ | 初始版本建立，包含系统框图，软硬件设计建议 | 白蓉
1.1 | 2021-6-29 | 增加“结构设计建议—外壳” | 白蓉
1.2 | 2021-7-17 | 增加“结构设计建议—线材”，“结构设计建议—声学器件”页 | 白蓉

## Slide 3: 概述
背景
  Soundec SNC8600系列耳内拾音算法可以实现嘈杂环境下的麦克风降噪，从而解决消费类耳机在诸如地铁、机场、户外运动、骑行等场景下的超强通话降噪需求。
  耳内拾音消耗算力，考虑到便携式耳机电池电量的需求，通过和主控芯片（如蓝牙IC）的通讯和开关控制，使SNC8600工作在降噪模式；非降噪模式时关闭SNC8600从而节省功耗，不影响设备正常运行。

## Slide 4: 颈挂蓝牙耳机麦克风拓扑
FB Mic x 2
  左声道
  右声道
Talk Mic x 1
左声道
右声道

## Slide 5: 方案框图
Bluetooth
Solution
I2S_SDO
UART
SNC8600
参考信号(AEC Reference signal)
FB Mic PDM数据
AEC
&
ENC
I2S_SDO
DMIC1_IN
DMIC2_IN
AMIC1_IN
AMIC2_IN
UART
Power
DFU_Trigger
I2S_SDI
DAC L
MIC_IN
GPIO1
GPIO2
RF
Π(派)型衰减电路
Π(派)型衰减电路
DAC R
I2S_SDI

## Slide 6: 方案说明
主控选择：
  考虑到整机功耗，蓝牙做主控模式
工作模式：
  SNC8600根据主控的需要，开启或者关闭
降噪模式：
  普通模式：主控使用Talk 麦克风，完成正常通话模式
  降噪模式：当用户身处比较嘈杂的环境，主控通过打开SNC8600电源，进入降噪模式
自动降噪：
  根据外界环境声音的变化，主控自动切换降噪模式（见软件功能扩展建议）

## Slide 7: 软件扩展功能建议
为了更好的用户体验，可以选择通过检测Talk麦克风的能量，自动切换降噪场景，在降噪模式下选择开启SNC8600
Bluetooth
能量检测
SNC8600
开关控制

## Slide 8: 硬件设计建议
此处加硬件原理图，Layout图，layout建议
PCB layout注意：
蓝牙天线部分的射频干扰需要注意。（蓝牙天线现在使用的是FPC天线，如果陶瓷天线性能更好的话，可更换为陶瓷天线）。
设计时，麦克风在PCB板上的走线需要做抗干扰处理。
麦克风输入焊盘处，需要做包地处理。
PCB板两边需增加喇叭屏蔽线的焊盘。
晶振需要和芯片放在同一面。
PCB layout为保证性能，建议做成6层板。

## Slide 9: 结构设计建议—外壳
关于泄压孔，建议前腔开孔尽量避免噪音漏入，要兼顾降噪效果与音乐音质平衡。
后腔泄音孔建议放置于SR和线材之间。
麦克风摆放位置无特别要求（建议参考A公司喇叭模组）

## Slide 10: 结构设计建议—线材
Mic
双绞线
BAT+
BAT-
VDD
CLK
GND
DAT
SPK+
SPK-
屏蔽线GND
屏蔽线GND
屏蔽线GND
Notes: 颈挂部分线材包含一组电池线。耳机部分不需要。

## Slide 11: 结构设计建议—线材
线材需求：屏蔽线
屏蔽线的具体需求:
  常规通用的屏蔽线;
  线材规格：
    材质：漆包铜丝
    外被附着力：线材端末20mm脱皮，绞线不能散铜丝。
    绝缘：DC250v 10MΩ 25℃
    耐压：AC250v 漏电流0.2mA 25℃
    摇摆：50g R3 ±90°60回/分 5000回，无全断线。
    线体抗拉力：≥80N
    符合HF环保要求，有RoSH证书
  SPK线和麦克风线要分别做屏蔽；
  SPK线和电源线要做隔离处理(参考第10页) ；
  直径控制在<φ2.0mm±0.1mm

## Slide 12: 结构设计建议—声学器件
关于麦克风和speaker在同一腔体，算法对该腔体的具体需求是哪些：
  TBC
麦克风和Speaker的安装建议或规避问题有哪些：
  无特别需求
麦克风的详细规格建议：
  AOP: 125dB，>130dB最好；
  SNR：60dB，>64dB最好；
  灵敏度：-26dB（Typ.）,±1dB
  THD：>110dB，最佳值>120dB
Speaker的详细规格建议：
  对喇叭单元没有特别要求，建议喇叭和麦克风做成一体化模组(建议参考A公司喇叭模组)。