## Slide 1: SNC8600 26M晶振 升级解决方案
2023-3-9

## Slide 2
SNC8600
ROM
Flash
USB (只支持24M)
UART (同时支持24M & 26M)
最新应用程序
更新USB驱动，同时支持24M和26M晶振
使用新 Bootloader完成应用程序的交替升级
备份程序
新 Bootloader
应用程序 1
应用程序 2
Bootloader
整机方案
生产端方案
PC 升级工具
PC 升级工具
26M/24M
串口/USB
发送升级命令
启动新Boot，烧录应用程序
26M
串口
启动Rom Boot
烧录新Boot到Flash
26M晶振 升级解决方案模型

## Slide 3
1）ROM Bootloader
  现状：当前支持USB 升级(24M晶振)、支持Uart升级(24M和26M晶振)
  26M晶振可利用的升级方式：拉低DFU引脚，选择串口模式，触发Rom Bootloader
  生产端主要任务：用串口烧录治具，完成Flash Bootloader+应用程序1的烧录
2）Flash Bootloader
  基础功能：
    基于原Rom Bootloader，支持24M和26M双晶振下，USB 升级和Uart升级
    保留串口升级，用于支持其他上位机给SNC8600升级的需求。
  新增需求：支持应用程序双Bank机制，通过Flash Bootloader实现应用程序的交替升级，防止烧录过程中因为断电、电压不稳等原因导致的烧录失败变砖问题
  支持区域写保护，用于防止各种异常下， Flash Bootloader被篡改，导致无法工作的问题
3）应用程序
  必须支持：在应用功能之外，支持24M和26M双晶振下，USB 升级和Uart通讯
  必须支持：支持PC工具的升级命令，用于进入Flash Bootloader
  必须支持：支持分区写保护，用于防止各种异常下， 应用程序被篡改，导致无法工作的问题
功能需求

## Slide 4
26M晶振，生产端升级条件：
1）SNC8x的DFU引脚必须拉低（治具支持）
2）DFU引脚拉低后，芯片上电（操作规程）
3）只能用串口升级（治具支持）
4）空片必须烧录Flash boot和应用程序1（FlashBoot要支持26M晶振下USB升级，应用程序必须支持发送升级命令）
1. DFU引脚拉低
SNC8600
Free
Flash Bootloader
(Uart&USB
@26M&24M晶振)
User Flash Data
4KB
应用程序 1
（当前活动）
Application area2
Application area 1
Rom Start address
Flash start
Free
Free
Free
User Flash Data
4KB
ROM
Bootloader
(Uart@26M晶振)
ROM
Bootloader
(Uart@26M晶振)
Flash area
Flash End
Start address:
Application2
Start address:
Application1
Start address:
Flash Boot
Boot area
Data area
ROM area
升级前 升级后
（空片） (支持FlashBoot和初始应用1)
PC 升级工具
26M
串口
3. 启动Rom Boot
烧录新Boot到Flash
串口
2. 芯片启动
生产端解决方案：PCBA升级（ 26M晶振，只支持串口升级）

## Slide 5
26M晶振，产品端升级条件：
1）Flash boot必须已烧录，且工作正常
2）应用程序1必须已烧录，且工作正常（任一应用程序都必须可以正常收发升级命令）
USB/
串口
产品端解决方案：USB升级（ 26M/24M晶振，USB或串口升级）
PC 升级工具
26M/24M
串口/USB
2.发送升级命令
启动新Boot，烧录应用程序
SNC8600
Free
应用程序 1
（当前活动）
Application area2
Application area 1
Rom Start address
Flash start
User Flash Data
4KB
ROM
Bootloader
(Uart@26M晶振)
Flash area
Flash End
Start address:
Application2
Start address:
Application1
Start address:
Flash Boot
Boot area
Data area
ROM area
升级前 升级应用程序2， 升级应用程序3
(已烧录FlashBoot和初始应用1) （保留应用1） （保留应用2）
Flash Bootloader
(Uart&USB
@26M&24M晶振)
Free
Flash Bootloader
(Uart&USB
@26M&24M晶振)
User Flash Data
4KB
应用程序 1
（变为备份）
应用程序 2
（当前活动）
ROM
Bootloader
(Uart@26M晶振)
Free
Flash Bootloader
(Uart&USB
@26M&24M晶振)
User Flash Data
4KB
应用程序 3
（当前活动）
应用程序 2
（变为备份）
ROM
Bootloader
(Uart@26M晶振)
1. 芯片/产品启动

## Slide 6
生产端和产品端，分别规定不同的升级方式
生产端明确治具设计需求、同时列出烧录操作规范和注意事项
产品端做好代码放篡改保护机制、支持在任意违规操作情况下，都能保持正常工作
小结